MOTORY

- Základní rozměry a výpočty

  - Základní rozměry

- Horní úvrať [ HÚ ] – je poloha, ve které je píst nejvíce vzdálen od osy klikového hřídele.

- Dolní úvrať [ DÚ ] – je poloha, ve které je píst nejblíže osy klikového hřídele.

- Zdvih [ z ]  (mm) – je dráha pístu mezi horní a dolní úvratí. Pro vykonání jednoho zdvihu je zapotřebí polovina otáčky klikového hřídele.

- Vrtání válce [ D ] ( mm ) – je průměr válcové části pracovního prostoru ( vnitřní průměr válce ).

  - Základní výpočty

- Zdvihový objem válce [ Vz ], ( m3, l, dm3, cm3 ) – je objem pracovního prostoru ve válci mezi horní a dolní úvratí.

- Zdvihový objem motoru [ VM ], ( m3, l, dm3, cm3 ) – je zdvihový objem válce násobený počtem válců

- Objem kompresního prostoru [ Vk ], ( m3, l, dm3, cm3 ) – je objem zbývající části pracovního prostoru v okamžiku, kdy je píst v horní úvrati. Kompresní poměr může být částečně vytvořen v pístu nebo hlavě válců.

- Kompresní poměr (stupeň stlačení směsi) [ Ԑ ] – je poměr objemu směsi nasáté k objemu směsi stlačené, tedy poměr celého pracovního objemu válce k objemu kompresního prostoru.

Kompresní poměr u zážehových motorů bývá v rozmezí 8 : 1 až 13 : 1

Kompresní poměr u vznětových motorů bývá v rozmezí 14 : 1 až 23 : 1

Literatura

- JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.