ČTYŘBOBÝ   ZÁŽEHOVÝ  MOTOR

- Hlavní části

Čtyřdobý zážehový motor se skládá ze čtyř hlavních konstrukčních skupin a dalších pomocných zařízení:

- pevné části motoru – válce, hlava válců, těsnění hlavy válců, kliková skříň, olejová vana, horní a dolní víka, sací potrubí

- klikový mechanismus – píst, ojnice, kliková hřídel se setrvačníkem

- rozvodový mechanismus – ventily, ventilové pružiny, vahadla, vačková hřídel, kola rozvodu, rozvodový řetěz nebo ozubený řemen

- zařízení pro tvorbu směsi – vstřikovací zařízení nebo karburátor

- pomocná zařízení – zapalování, mazání motoru, chlazení motoru, výfukový systém, případně systém přeplňování

- Princip činnosti

Ve čtyřdobém zážehovém motoru probíhají procesy, které se pravidelně opakují po každých dvou otáčkách klikového hřídele. Jeden uzavřený oběh se nazývá pracovní oběh motoru a skládá se ze čtyř zdvihů pístu (sání, komprese, expanze a výfuk).

- Indikátorový diagram

Indikátorový diagram je grafické znázornění změn tlaku ve válci v závislosti na změně vnitřního objemu pracovního prostoru v důsledku pohybu pístu.

- Kruhový diagram časování ventilového rozvodu

Rozvodový diagram udává ve stupních natočení klikového hřídele okamžik otvírání a zavírání ventilů a tím i dobu jejich otevření

Sací ventil otvírá ( SO ) 0° až 40° před HÚ

Sací ventil zavírá ( SV ) 35° až 90° za DÚ

Výfukový ventil otvírá ( VO ) 35° až 90° před DÚ

Výfukový ventil zavírá ( VZ ) 0° až 30° za HÚ

Překrytí ventilů (střih) – oba ventily jsou otevřeny,

dochází k propláchnutí spalovacího prostoru

Literatura:

- GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.

- GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.

- JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.