ČTYŘDOBÝ  VZNĚTOVÝ  MOTOR

- Hlavní části

Čtyřdobý vznětový motor se skládá ze čtyř hlavních konstrukčních skupin a dalších pomocných zařízení:

- pevné části motoru – válce, hlava válců, víko hlavy válců, kliková skříň, olejová vana, sací potrubí

- klikový mechanismus – píst, ojnice, kliková hřídel se setrvačníkem

- rozvodový mechanismus – ventily, ventilové pružiny, vahadla, vačková hřídel, kola rozvodu, rozvodový řetěz nebo ozubený řemen

- palivový systém – vstřikovací čerpadlo, palivové podávací čerpadlo, čistič paliva, vstřikovač se vstřikovací tryskou

- pomocná zařízení – mazání motoru, chlazení motoru, výfukový systém, zařízení pro spouštění studeného motoru

- Princip činnosti

Vznětový čtyřdobý motor se od zážehového liší především způsobem přípravy zápalné směsi:

- vznětový motor nasává pouze čistý vzduch, který je více stlačován

- vznětový motor pracuje vždy s přebytkem vzduchu

- zápalná směs je vytvářena až ve spalovacím prostoru

- palivo je vstřikováno do stlačeného vzduchu

- vzduch je stlačením zahřátý na takovou teplotu, že po vstřiku paliva dojde k jeho samovznícení

Literatura:

- JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.

- GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.