POHYBLIVÉ  ČÁSTI  MOTORU

Hlavní části:

- píst, pístní kroužky, pístní čep

- ojnice, ložiskové pánve, víko ojnice

- klikový hřídel

- setrvačník

- Píst

Utěsňuje pracovní prostor ve válci motoru, zachycuje tlak plynů vznikající při spalování a přenáší jej na ojnici, u dvoudobých motorů řídí výměnu obsahu válce.

  - Namáhání pístu

Síla pístu – spalovací tlak až 6 MPa působí na dno pístu.

Boční síla – píst je boční silou danou klikovým mechanismem přitlačován na stěnu válce. To způsobuje v úvratích při změnách smyslu pohybu naklápění pístu a tím i hluk.

Vyosení – osa pístního čepu je o asi 0,5 mm až 1,5 mm přesunutá z osy pístu na stranu zatíženou tlakem.

Třecí síla – plášť pístu, drážky pro pístní kroužky a nálitek pro pístní čep jsou namáhány třením.

Teplo – spalováním směsi paliva a vzduchu vznikají ve válci teploty až 25000 C. Velká část tepla se odevzdává přes dno pístu, oblast drážek pístních kroužků a pístními kroužky stěnám chlazeného válce.

  - Materiál pístů

Z důvodu velmi malé hustoty a vysoké tepelné vodivosti se používají písty z lehkých slitin, především slitiny hliníku a křemíku. Čím vyšší je obsah křemíku, tím nižší je tepelná roztažnost a opotřebení

  - Konstrukce pístu a rozměry

Na pístu rozlišujeme:

- dno pístu

- korunu pístu (oblast pístních kroužků)

- plášť pístu

- nálitky pro pístní čep (oka)

    - Druhy konstrukcí pístů

- Jednodílné písty – jsou lité nebo kované s plným pláštěm, vyrobeny z jednoho materiálu např. slitiny AlSi, pro zážehové a vznětové motory a písty pro dvoudobé motory (obr).

- Píst termoregulační – do lehkého kovu je zalita ocelová vložka, která při zahřátí pístu zabrání tepelné roztažnosti

- Bimetalový princip – umístěním ocelového pásku do oblasti nálitků pístního čepu se usměrňuje roztažnost ve směru osy pístního čepu

- Píst s nosičem kroužku – kvůli vysokému tepelnému a tlakovému zatížení se pro první pístní kroužek odlévá nosič kroužku, kterým se snižuje opotřebení obložením drážky.

  - Pístní kroužky

Rozlišujeme pístní kroužky:

- Těsnící pístní kroužky – zajišťují utěsnění pístu ve válci a odvod tepla od pístu k chlazenému válci.

- Stírací pístní kroužky – zajišťují stírání  přebytečného mazacího oleje ze stěn válce a odvádí setřený olej do olejové vany.

Pístní kroužky se vyrábějí z litiny nebo tepelně zušlechtěné litiny, silně namáhané pístní kroužky bývají z litiny s globulárním grafitem nebo z vysoce legované oceli.

Tvary pístních kroužků:

  - Pístní čepy a pojistky pístních čepů

    - Pístní čep – spojuje píst s ojnicí, vyrábí se z cementační a nitridační oceli

- čep s průběžným válcovým otvorem (běžný tvar)

- čep s kuželovitě rozšířenými konci otvoru (pro snížení hmotnosti)

- čep s otvorem uzavřeným uprostřed nebo na jednom konci

    - Pojistky pístních čepů – zabraňují posuvu pístního čepu. Jedná se o radiálně pružné kroužky (Seegerův pojistný kroužek nebo drátěný rozpěrný pojistný kroužek), které se nasazují do drážek nálitků pístu pro pístní čep.

- Ojnice

Spojuje píst s klikovou hřídelí, převádí přímočarý vratný pohyb  pístu na otáčivý pohyb klikové hřídele, přenáší sílu pístu na klikovou hřídel a zde vytváří točivý moment.

  - Namáhání ojnic

- tlakové síly v podélném směru v důsledku tlaku plynu na dno pístu

- ohybové v dříku ojnice

- namáhání na vzpěr

  - Materiály ojnic

Ojnice se vyrábí z legované oceli, která se ková v zápustce, nebo z legované práškové oceli jako slinutý výkovek. Slinuté ojnice mají lepší mechanické vlastnosti, mohou mít menší průměry a tím se zmenší jejich hmotnost. Dělící plocha mezi patou ojnice a víkem ojnice vzniká pomocí speciální technologie – lámáním. Zrnitá plocha lomu je charakteristická pro každou ojnici, proto jsou oba díly nezaměnitelné.

  - Konstrukce ojnic a hlavní části

- Lichoběžníkové ojnice – dolní polovina oka ojnice musí zachytit vysoký tlak, je širší, horní polovina je namáhána méně, zůstává užší. Vzniká tlak na lichoběžník.

- Šikmo dělená ojnice – vzhledem k vysokým tlakům ve vznětových motorech je pata ojnice silnější.

- Nedělená ojnice – používá se u jednoválcových dvoudobých motorů.

- Kliková hřídel

Přenáší svým zalomením (klikou) síly z ojnice na točivý moment, část točivého momentu je přenášena přes setrvačník na spojku a část na vedlejší agregáty motoru.

  - Namáhání klikové hřídele

Působícími silami je kliková hřídel namáhána na ohyb, na krut, torzními kmity a v místech ložisek třecími silami.

  - Matriál na výrobu klikových hřídelí

Klikové křídele se vyrábí zápustkovým kováním z legovaných nebo nitridačních ocelí a vyznačují se vysokou pevností. Lité klikové hřídele se vyrábí z litiny s globulárním grafitem, mají menší pevnost, ale dobře tlumí kmity.

  - Konstrukce

Tvar klikové hřídele je určen  počtem válců, počtem ložisek klikové hřídele, velikostí zdvihu, pořadím zapalování a uspořádáním válců. Klikové hřídele musí být staticky a dynamicky vyváženy. Vyvažování se provádí odstraněním nevyváženosti např.odvrtáním části materiálu.

  - Ložiska klikové hřídele

Ložiska klikové hřídele mají za úkol podpírat a vést klikovou hřídel v klikové skříni. Ložiska klikové hřídele jsou většinou dělená kluzná ložiska.

- Setrvačník

Setrvačník je akumulátorem mechanické energie, tj. může ukládat (akumulovat) energii během pracovního zdvihu (expanze) a opět ji předávat. Touto energií se překonávají nepracovní zdvihy a úvratě během pracovního cyklu a vyrovnává se kolísání otáček. Na obvodu setrvačníku je většinou za tepla nasazený nebo našroubovaný ozubený věnec, do kterého zabírá při spouštění motoru pastorek spouštěče. Setrvačník je vyroben z oceli nebo speciální litiny.

Literatura:

- GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.

- GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.