Protiblokovací systém ABS

Systém ABS zabraňuje zablokování kol (smyku) při brzdění regulací tlaku (kapalinových i pneumatických brzdových systémů) ve válcích brzd jednotlivých kol v závislosti na adhezi jednotlivých kol k vozovce. Boční síly pro řízení přenášejí pouze neprokluzující kola, proto zůstává vozidlo směrově ovladatelné pouze při zabraňování smyku. ABS se vypíná při poklesu rychlosti pod 6 km/h.

- Síly působící na kolo

Každého pohybu nebo změny pohybu lze dosáhnout pouze silami působícími na pneumatiky:

- obvodová síla, neboli hnací, popř. brzdná síla - působí v podélném směru pneumatik

- boční síla, způsobená např. řízením nebo vnějšími rušivými vlivy např. nerovnosti vozovky, tlak vzduchu v pneumatice, stav brzd, boční vítr

- normálová síla, způsobená hmotností vozidla - působí kolmo k rovině jízdní dráhy

Jak silně tyto síly působí, závisí na povrchu vozovky, stavu a typu pneumatik a povětrnostních vlivech. Možný přenos sil mezi pneumatikami a vozovkou je určován třecí sílou. Síly mohou být optimálně přenášeny pouze při adhezním tření mezi pneumatikami a vozovkou. Obvodová síla je adhezním třením přenášena na vozovku ve formě hnací (FA) nebo brzdné síly (FB). Jejich velikost je rovna součinu normálové síly FN a součinitele adhezního tření μH (μled = 0,1 až μsucho = 0,9).

FA, B = μH ˖ FN  [N]

Součinitel adhezního μH tření je určen dvojicí materiálů (pneumatiky a vozovka) a aktuálními povětrnostními vlivy.

  - Kammova kružnice přilnavosti

Největší síla přenositelná na vozovku (Fmax= μH ˖ FN) se znázorňuje jako kružnice. Pro stabilní polohu vozidla musí výsledná síla Fres obvodové a boční vodící síly FS ležet na kružnici a být tak menší než Fmax.

Dosáhne-li obvodová síla FU kvůli protáčejícím se nebo blokujícím kolům maxima, nemůže se přenášet boční síla FS. Vozidlo pak přestává být ovladatelné.

Pokud je při jízdě v zatáčce v maximální rychlosti boční vodící síla FS maximální, nemůže se vozidlo ani brzdit ani zrychlit, protože by jinak vybočilo.

  - Skluz

Během odvalování pneumatiky vznikají elastické deformace a dochází ke klouzání. To má za následek odchylku obvodové rychlosti kola od rychlosti jízdy. Absolvuje-li např. brzděné kolo s odvaleným obvodem 2 m dráhu pouze 1,8 m během jednoho otočení, je dráhový rozdíl mezi obvodem pneumatiky a brzdnou dráhou 0,2 m. To odpovídá skluzu 10 %. Zablokuje-li se kolo nebo se při pohonu protáčí, tak je skluz 100 %.

  - Vztah sil na kole a skluzu

Již při nízkých hodnotách skluzu strmě roste brzdná síla až k její maximální hodnotě. Poté trochu klesá při dále rostoucích hodnotách skluzu. Průběh a největší hodnota křivky hnací, popř. brzdné síly závisí na součiniteli tření pneumatik na vozovce. Nejvyšší hodnota leží mezi 8 a 35 % skluzu. První část křivky označuje stabilní oblast, protože kolo zůstává při jízdě stabilní a řiditelné. Zde má kolo nejlepší přenos síly. Při velkých hodnotách skluzu silně klesá boční vodící síla, vůz již není řiditelný a jízdní vlastnosti jsou nestabilní. Regulační systémy ve voze zamezují tomu, aby se opustila stabilní oblast.

- Protiblokovací systém ABS kapalinových brzd

Systém ABS reguluje při brzdění brzdný tlak na kole podle jeho přilnavosti k jízdní dráze tak, aby se zamezilo jeho zablokování.

  - Konstrukce

ABS se skládá z následujících součástí:

- snímače kol s impulzními kroužky

- elektronická řídící jednotka

- hydraulický agregát s magnetickými ventily

Magnetické ventily spíná elektronická řídící jednotka ve třech regulačních fázích - nárůst tlaku, zachování tlaku, pokles tlaku. Zamezují zablokování kol.

Protiblokovací systémy rozlišujeme podle počtu regulačních kanálů, příp. snímačů, a podle způsobu regulace:

- Čtyřkanálový systém – se čtyřmi snímači a diagonálním zapojením brzdových okruhů nebo zapojením okruhů „přední – zadní náprava“. Každé kolo je řízeno samostatně.

- Tříkanálový systém – se třemi nebo čtyřmi snímači a diagonálním zapojením brzdových okruhů. Přední kola se regulují jednotlivě, zadní vždy společně.

- Individuální regulace (IR) – brzdící síla se reguluje na každém kole podle skluzu proti vypočtené referenční rychlosti s cílem maximální brzdné síly na tomto kole. Celková brzdná síla je maximální při skluzu kolem 20 % a při rozdílné adhezi pravého a levého kola nápravy vzniká stáčivý moment natáčející vozidlo do směru jízdy.

- Regulace select-low (SLR) – u principu select-low určuje kolo s menší přilnavostí k vozovce společný brzdný tlak. Stáčivý moment kolem svislé osy při brzdění na vozovce s rozdílnou přilnavostí je snížen, protože brzdné síly zadních kol jsou téměř shodné.

  - Princip činnosti

Většina brzdných procesů se odehrává jen s malým skluzem. ABS přitom není účinný. Teprve při silném brzdění, při kterém dochází k většímu skluzu, se aktivuje regulační obvod ABS a zamezuje zablokování kol.

S každým kolem se otáčí ozubený impulzní kroužek, který ve snímači otáček indukuje střídavé napětí. Kmitočet střídavého proudu je měřítkem počtu otáček kol. Řídící jednotka z něj určuje zrychlení nebo zpomalení každého kola. Elektronická řídící jednotka zajišťuje:

- Zvýšení tlaku, tlak vytvořený v hlavním válci se vede k brzdovým válečkům kola.

- Udržení tlaku, pokud má kolo při brždění sklon k blokování a překračuje zadaný skluz, řídící jednotka tento stav rozezná a přepne magnetický ventil kola na udržení tlaku. Spojení hlavní brzdový válec – brzdový váleček kola je přerušeno. Brzdný tlak zůstává stejný.

- Snížení tlaku, zvyšuje-li se skluz a tím sklon k blokování kol dál, přepne se na snížení tlaku. Vytvoří se spojení od brzdového válečku přes zpětné čerpadlo k hlavnímu válci. Pokud skluz klesne pod určitou hodnotu, řídící jednotka přepne ventil opět na zvýšení tlaku.

  - ABS se zpětným čerpáním v uzavřeném okruhu

Při snížení tlaku se brzdová kapalina odebírá ze zásobníku tlaku. Vratné čerpadlo jí čerpá zároveň zase zpět do příslušného brzdového okruhu hlavního válce.

    - Konstrukce

Kapalinový brzdový systém je doplněn o následující součásti:

- Snímače otáček kol – jsou umístěny na každém kole. Ke každému snímači patří impulzní kroužek, který se otáčí s kolem. Používají se indukční snímače otáček kol.

- Elektronická řídící jednotka – zpracovává signály získané od snímačů, určuje podle nich potřebné spínací polohy magnetických ventilů a příslušně je reguluje.

- Varovná kontrolka – signalizuje při startu funkční připravenost ABS. Při výpadku regulace ABS svítí, vozidlo lze přesto brzdit.

- Hydraulická jednotka s vratným čerpadlem – obsahuje magnetické ventily pro řízení, zásobník brzdové kapaliny pro každý okruh hlavního brzdového válce a elektricky poháněné vratné čerpadlo. Reguluje jej relé a pracuje po dobu regulace ABS.

    - Princip činnosti s 2/2 magnetickými ventily

Hydraulická jednotka je vybavena osmi 2/2 magnetickými ventily. Každý regulační kanál potřebuje jeden přívodní a jeden výpustný ventil. Řídící jednotka spíná magnetické ventily v regulačních fázích:

- nárůst tlaku – přívodní ventil otevřen, výpustný ventil uzavřen

- udržení tlaku – oba ventily jsou uzavřeny

- pokles tlaku – přívodní ventil je uzavřen a výpustný ventil otevřen. Vratné čerpadlo dopravuje přebytečnou brzdovou kapalinu ze zásobníku zpět do příslušného brzdového okruhu.

  - ABS se zpětným čerpáním v otevřeném okruhu a 2/2 magnetickými ventily

Při regulaci teče přebytečná brzdová kapalina bez tlaku zpět do vyrovnávací nádržky. Hydraulické čerpadlo je spínáno řídící jednotkou podle polohy udávané snímačem dráhy pedálu. Čerpá chybějící objem brzdové kapaliny z vyrovnávací nádržky s vysokým tlakem zpět do příslušného brzdového okruhu a vrací tím brzdový pedál do jeho výchozí polohy, poté se čerpadlo vypne. Systém tvoří:

- Elektronická řídící jednotka – upravuje signály snímačů a předává je magnetickým ventilům.

- Snímače kol – jsou na každém kole a předávají počet otáček kol.

- Ovládací jednotka – skládá se z podtlakového posilovače brzdné síly, ve kterém je integrován snímač dráhy pedálu a tandemového hlavního válce ABS s vyrovnávací nádržkou.

- Hydraulická jednotka – obsahuje hydraulické čerpadlo a blok ventilů.

- Protiblokovací systém ABS hydraulických brzd

Plní stejnou funkci jako u kapalinových brzd, pouze kapalina je nahrazena tlakem vzduchu.

Prvky pneumatického systému ABS:

- Snímače kol s impulsními kroužky na kolech – snímají otáčky kol.

- Elektronická řídící jednotka – působí jako centrální regulační jednotka a obsahuje čtyři funkční oblasti: vstupní zesilovač, počítačovou jednotku, vstup výkonu a kontrolní obvod.

- Tlakové řídící ventily – většinou se používají jednokanálové tlakové řídící ventily. Každému regulovanému kolu je přiřazen jeden ventil. U regulace ABS spíná řídící jednotka dva magnetické ventily tlakového řídícího ventilu a reguluje tlak v brzdách kol tak, aby nedošlo k zablokování.

- Varovná kontrolka ABS – je řízena řídící jednotkou a zhasne, když vozidlo překročí rychlost 7 km/h. Při poruše se rozsvítí.

- Elektronické ovládací ústrojí detekce přívěsu – v tahači se nachází červená varovná kontrolka a žlutá informační kontrolka. Rozsvícení současně obou kontrolek signalizuje poruchu ABS přívěsu. Rozsvícení žluté informační kontrolky upozorňuje, že přívěs nemá ABS.

- Konektor ABS pro přívěs – tahač má pětipólovou zástrčku ABS pro připojení vedení ABS pro přívěs. U sedlových návěsů je zástrčka ABS na návěsu.

Literatura:

- JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav, ČUPERA, Jiří. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7.

- GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd.  Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.

- GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.