## Slide 1
VY_32_INOVACE_AUT1_01
Přeplňování

## Slide 2
Přeplňování je jedna z cest, která vede k účinnějšímu spalovacímu motoru.
Stechiometrický poměr
Spalovací motor potřebuje k provozu stanovený poměr vzduchu a paliva, který v ideálním případě je 14,7:1 tzn., že na spálení 1 kg paliva je potřeba 14,7 kg vzduchu.
1. základní pojmy

## Slide 3
Součinitel přebytku vzduchu ƛ (lambda)
Ideální poměr směsi ƛ = 1
Chudá směs ƛ = 1,05 – 1,3 přebytek vzduchu umožňuje nízkou spotřebu při částečných zatíženích
Bohatá směs ƛ = 0,85 – 0,95 přebytek paliva umožňuje vysoké výkony při plném zatížení
Tyto hodnoty platí pro motory atmosférické i pro motory přeplňované.

## Slide 4
Účel přeplňování
zvýšit množství dodávaného vzduchu do spalovacího prostoru za jednotku času
zvýšit točivý moment
zvýšit výkon
snížit měrnou spotřebu
snížení rozměrů a hmotnosti motoru

## Slide 5
Součinitel plnění udává poměr mezi skutečnou náplní čerstvého plynu ve válci a teoreticky možnou náplní válce na jeden pracovní oběh.
2. Součinitel plnění

## Slide 6
a) zážehové motory
Příliš vysoký součinitel plnění u přeplňovaných zážehových motorů vede k detonačnímu spalování. Tím může dojít i k mechanickému poškození např. pístů a ložisek. Proto mají přeplňované zážehové motory nižší kompresní poměry než nepřeplňované zážehové motory.
3. Hranice přeplňování

## Slide 7
3. hranice přeplňování
b) vznětové motory
U nich může vzhledem k vysokým koncovým kompresním a spalovacím tlakům, na základě vyššího podílu čerstvého vzduchu a tím možné vyšší dávky paliva, dojít k tak vysokému mechanickému zatížení, že se zničí motor.

## Slide 8
a) Geometrický kompresní poměr εgeo
Je to poměr největšího spalovacího prostoru k nejmenšímu spalovacímu prostoru.
Vz – objem největšího spalovacího prostoru
Vk – objem nejmenšího spalovacího prostoru
4. Kompresní poměr

## Slide 9
4. Kompresní poměr
b) Efektivní kompresní poměr εeft
Lze jej určit z geometrického kompresního poměru a stupně plnění.

## Slide 10
dynamické přeplňování – proudění plynů v sacím potrubí
Podle konstrukce sacího potrubí rozlišujeme:
pulzační přeplňování
rezonanční přeplňování
5. Systémy přeplňování

## Slide 11
b) cizí přeplňování – vzduch je do spalovacího prostoru dopravován z cizího zdroje.
Rozlišujeme:
dmychadla bez mechanického pohonu
kompresory s mechanickým pohonem, např. Rootsův kompresor, spirálový kompresor (G-kompresor), křídlový kompresor, lopatkový kompresor
kompresor s komorovým rotorem
5. Systémy přeplňování

## Slide 12
GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
ADÁMEK, Ladislav. PŘEPLŇOVÁNÍ – PŘÍMÝ STŘET S REALITOU (Část 1.). Autojournal.cz [online]. 2012, č. 1 [cit. 2013-06-23]. Dostupné z: http://generator.citace.com/dok/ZhcLw1X2cOpyEv1G
LÁNÍK, Ondřej. Přeplňování (1. díl): teorie+mechanické přeplňování. AutoCZ [online]. 2004, č. 1, s. 6 [cit. 2013-06-23]. Dostupné z: http://www.auto.cz/preplnovani-1-dil-teorie-mechanicke-preplnovani-16778
Použitá literatura