Pulzační přeplňování

Pulzační přeplňování (kmity v sacím potrubí}. Každý válec má samostatné sací potrubí vhodné délky. Rozkmitání sloupce proudícího plynu vyvolává sání pohybem pístu. Vhodnou volbou délky sacího potrubí se kmity ovlivňují tak, aby se tlaková vlna pohybovala otevřeným sacím ventilem dovnitř motoru a způsobila tím lepší naplnění válce. Nelze zde opomenout vliv časování rozvodu, Ve spodní oblasti otáček je výhodné dlouhé potrubí s malým průřezem, v horní oblasti otáček naopak krátké potrubí s velkým průřezem.

Systémy pulzačního sacího potrubí:

- přepínání sacího potrubí,

- plynulý sací systém.

- Přepínání sacího potrubí

Zde se kombinují krátká a dlouhá sací potrubí. V dolní oblasti otáček proudí vzduch dlouhým tenkým sacím potrubím. Zkrácené větve potrubí se uzavírají klapkami nebo rotačním šoupátkem. Při horní oblasti otáček se šoupátko, nebo klapky elektropneumaticky nebo elektricky otevřou a všechny válce nasávají přímo krátkým, širokým sacím potrubím.

Graf ukazuje, že ve spodní oblasti otáček do 4 100 min-1 se u motoru s přepínáním sacího potrubí dosahuje vyššího a rovnoměrnějšího točivého momentu spojeného s vyšším výkonem.

Provedení dvoustupňového přepínatelného sacího potrubí s rozdílnými průměry – systém pro vozy Mercedes 280 E a 320 E.

- Plynule regulovaný sací systém

Prstenec rotoru, který mění polohu otvoru sběrače, se v závislosti na počtu otáček otočí a tím se počtu otáček přizpůsobí účinná délka sacího potrubí. Otáčení provádí krokový motor.

Literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUMPERA. Automobily 3: Motory. Brno: Avid, 2007. ISBN 978-80-903671-7-3.

GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY.  [online]. [cit. 2013-08-02]. Dostupné z: http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/fer_mo17/obrazy17.htm