Přeplňování motorů Comprex

Na využívání přímé výměny tlakových pulzů mezi proudy spalin a vzduchu je založen tlako-

vzdušný výměník comprex. Úspěšně byl tento systém přeplňování motoru použit u vozidla Mazda 626.

Hlavním prvkem systému je rotor výměníku, který je přes náhonový řemen poháněn od klikové hřídele motoru.

Z jedné strany jsou na čelo skříně tlakového výměníku připojeny potrubí nasávaného vzduchu a plnicí potrubí, jimž je stlačený vzduch dopravovaného do válce motoru. Na druhé straně je připojeno sběrné výfukové potrubí přivádějící spaliny z motoru do rotoru výměníku a potrubí odvádějící spaliny do katalyzačního tlumiče výfukového systému automobilu.

Princip činnosti je následující:

Spaliny ze sběrného výfukového potrubí vstupují otvorem na čele statoru výměníku do kanálků rotoru a vytlačují vzduch do plnicího sběrného potrubí motoru. Stlačený vzduch pak po otevření sacího ventilu plní válec motoru. V důsledku otáčení rotorů narazí po jisté době tento proud spalin na čelo statoru a odrazí se. Směr proudění se otočí a spaliny odcházejí z kanálků rotoru do výfukového potrubí automobilu. Současně za odraženou vlnou vzniká v kanálku rotoru podtlak, který nasává ze sacího potrubí čerstvý vzduch. Při dalším úhlovém pootočení rotoru je kanálek naplněn vzduchem. Aby byla odstraněna část vzduchu, která se smísila se spalinami, pokračuje proudění ve směru nasávání čerstvého vzduchu a do výfukového potrubí je odváděn výplachový vzduch. Při dalším pootočení je kanálek rotoru naplněný čerstvým vzduchem uzavřen čelem statoru a proudění se zastaví. Při dalším pootočení je znovu vzduch vytlačován spalinami do plnicího potrubí.

Celý děj je ovšem značné složitější v důsledku kmitů probíhajících v plnicím i výfukovém traktu motoru. Dosahované výkonové parametry jsou srovnatelné s přeplňováním turbodmychadlem, systém však rychleji reaguje na změny provozních režimů, je však rozměrnější, což komplikuje jeho zástavbu ve vozidle.

Výrobní Comprex jednotka používaná pro 2,0-litrový dieselový motor Mazda 626 Capella

Literatura:

HROMÁDKO, Jan. Spalovací motory: komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 296 s. ISBN 978-80-247-3475-0.

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUMPERA. Automobily 3: Motory. Brno: Avid, 2007. ISBN 978-80-903671-7-3.

CHEN, Jay. The Comprex: The Other Compressor. [online]. [cit. 2013-08-07]. Dostupné z: http://www.modified.com/editors/0705_sccp_comprex_compressor_supercharger/

VENITO. COMPREX. [online]. [cit. 2013-08-07]. Dostupné z: http://www.probeclub.cz/forum/yaf_postst592p12_Preplnovani.aspx