Přeplňování – test

- Účel přeplňování je:

- zvýšení množství vzduchu do spalovacího prostoru

- snížení množství vzduchu do spalovacího prostoru

- přeplňování nemá vliv na množství vzduchu

- Výsledkem přeplňování je:

- nižší točivý moment a výkon

- nemá vliv na velikost točivého momentu, ovlivňuje pouze výkon

- vyšší točivý moment a výkon

- Součinitel plnění udává poměr:

- mezi skutečnou náplní čerstvého plynu ve válci a teoreticky možnou náplní válce

- mezi náplní čerstvého plynu a náplní paliva

- mezi největším spalovacím prostorem a nejmenším spalovacím prostorem

- Použitím přeplňování se součinitel plnění:

- snižuje

- nemění

- zvyšuje

- Dynamické přeplňování:

- závisí na délce sacího potrubí a rychlosti proudění

- závisí na množství vzduchu dodávaného dmychadlem

- závisí na délce výfukového potrubí a rychlosti proudění spalin

- Cizí přeplňování:

- zajišťují dmychadla a kompresory

- zajišťuje zásobník vzduchu

- zajišťuje délka a tvar sacího potrubí

- Mezi systémy pulzačního přeplňování nepatří:

- přepínání sacího potrubí

- plynule regulovaný sací systém

- přepínání výfukového potrubí

- Součástí rezonančního sacího potrubí je:

- dmychadlo

- kompresor

- rezonanční nádoba s klapkou

- Turbodmychadlo je poháněno:

- řemenem od klikové hřídele

- výfukovými plyny

- vačkovou hřídelí

- Pro uložení hřídele turbodmychadla se používají:

- kuličková ložiska

- fluidní ložiska

- kuželíková ložiska

- Pro mazání turbodmychadla se používá olej z:

- vlastní olejové nádrže

- posilovače řízení

- mazací soustavy motoru

- Dvojité turbodmychadlo:

- zvyšuje točivý moment při nízkých otáčkách

- zvyšuje točivý moment při vysokých otáčkách

- snižuje točivý moment při vysokých otáčkách

- Kompresor je poháněn:

- výfukovými plyny

- vačkovou hřídelí

- od klikové hřídele přes elektromagneticky ovládanou spojku

- Přeplňování motorů Comprex:

- využívá výměny tlakových pulzů mezi proudy spalin a vzduchu

- využívá tlakových pulzů vstřikovaného paliva

- využívá tlakových pulzů vstřikovaného paliva a nasávaného vzduchu

- Chlazením plnícího vzduchu se:

- snižuje hustota vzduchu

- zvyšuje hustota vzduchu

- hustota nemění

Správné odpovědi:

1a), 2c), 3a), 4c), 5a), 6a), 7c), 8c), 9b), 10b), 11c), 12a), 13c), 14a), 15b)