Podvozek – test

- Vozidla zařazená do kategorie M:

- jsou určena pro přepravu nákladu, která mají minimálně čtyři kola

- jsou určena pro přepravu osob, která mají minimálně čtyři kola

- jsou určena pro přepravu osob, která mají minimálně dvě kola

- Vozidla zařazená do kategorie N:

- jsou určena pro přepravu nákladu, která mají minimálně čtyři kola

- jsou určena pro přepravu osob, která mají minimálně čtyři kola

- jsou určena pro přepravu nákladu, která mají minimálně dvě kola

- Výstroj automobilu:

- zařízení s vozidlem pevně spojené, které jsou nezbytně nutné pro dopravní činnost vozidla

- zařízení s vozidlem pevně spojené, které nejsou nezbytně nutné pro dopravní činnost vozidla

- části, které nejsou pevně spojené s vozidlem

- Mezi příslušenství automobilu patří:

- zpětná zrcátka

- autorádio

- osvětlení

- Rozvor je:

- vzdálenost středních rovin pneumatik kol na téže nápravě

- vzdálenost středů dvou náprav umístěných za sebou na téže straně vozidla

- vzdálenost stopníků kol na téže nápravě

- Rozchod kol je:

- vzdálenost středů kol mezi nápravami

- vzdálenost středů kol na téže straně vozidla

- vzdálenost středů otisků pneumatik kol na téže nápravě

- Klasická koncepce automobilu:

- motor s převodovkou je umístěn vpředu, poháněna je zadní náprava

- motor s převodovkou je umístěn vpředu, poháněna je přední náprava

- motor s převodovkou je umístěn vzadu, poháněna je zadní náprava

- Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:

- účinný brzdový systém

- zadržovací systémy

- aerodynamická stabilita

- Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:

- airbag

- deformovatelná příď

- výhled z vozidla

- Samonosná karoserie má:

- žebřinový rám

- nemá rám

- plošinový rám

- Karoserie Hatchback:

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob se zvětšeným zavazadlovým prostorem, přístupným dveřmi ukotvenými ve střeše vozu

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob, záď vozu je delší a plošší

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob se zavazadlovým prostorem, přístupným dveřmi ukotvenými ve střeše vozu

- Karoserie Liftback:

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob se zvětšeným zavazadlovým prostorem, přístupným dveřmi ukotvenými ve střeše vozu

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob, záď vozu je delší a plošší

- dvouprostorová pětidveřová karoserie pro 4-5 osob se zavazadlovým prostorem, přístupným dveřmi ukotvenými ve střeše vozu

- Použití páteřového nástavného rámu je výhodnější pro:

- terénní nákladní automobily

- autobusy

- motocykly

- Příhradový rám se používá:

- u nákladního automobilu

- u traktoru

- u autobusu

- Obdélníkový rám tvoří:

- páteřový nosník a příčky

- podlaha svařená s rámem

- dva podélníky a příčky

Správné odpovědi:

1b), 2a), 3b), 4c), 5b), 6c), 7a), 8b), 9c), 10b), 11c), 12b), 13a), 14c), 15c)