## Slide 1
VY_32_INOVACE_AUT1_20
Tlakové mazání čtyřdobých motorů

## Slide 2
Čerpadlo nasává olej přes sítový čistič z olejové vany a vytláčí jej vedením a mazacími kanály k jednotlivým mazacím místům motoru. Z mazacích míst odkapává olej a odtéká zpět do olejové vany. Množství oleje ve vaně se kontroluje olejovou měrkou, případně elektrický snímač zobrazuje výšku hladiny a kvalitu oleje řidiči na přístrojové desce.
1. Tlakové oběžné mazání

## Slide 4
2. Mazání se suchou skříní
Olej se vrací do jímky oleje ve spodním víku motoru a je odsávacím čerpadlem dopravován do zvláštní olejové nádrže. Odsud je olej olejovým čerpadlem dopravován přes čistič, případně i chladič k mazacím místům. Výhodou tohoto konstrukčního provedení je: - snížení výšky motoru,
zaručené mazání motoru při náklonu vozidla,
lepší chlazení oleje oddělením nádrže od motoru.

## Slide 6
3. Hlavní části
Olejová čerpadla – musí zajistit při velkém čerpaném množství i dostatečný tlak. Používají se:
zubové čerpadlo

## Slide 7
zubové srpkové

## Slide 8
rotační olejové čerpadlo (trochoidní)

## Slide 9
b) Tlakoměr oleje – slouží ke kontrole tlaku oleje a je umístěn mezi čerpadlem a ložisky. Kontrolka oleje při provozu zhasne a ukazuje řidiči, že v systému je dostatečný tlak.

## Slide 10
c) Redukční ventil – je zapojen za olejovým čerpadlem a zabraňuje příliš vysokému tlaku. Pokud tlak překročí povolenou hodnotu je část oleje od ventilu odváděna do olejové vany. Příliš vysoký tlak může být příčinou poškození těsnění, olejového vedení aj. částí.

## Slide 11
d) Čistič oleje – zamezuje předčasnému zhoršování kvality oleje pevnými látkami. Podle umístění a toku oleje se rozdělují:
plnoprůtokový čistič
k mazacím místům se nedostane žádný nevyčištěný olej. Pro zajištění dostatečného průtoku nesmí být příliš vysoký průtokový odpor čističe

## Slide 13
Pokud dojde k ucpání čističe je olej na mazací místa dopraven přepouštěcím vedením bez předchozího vyčištění

## Slide 14
Aby se zabránilo vyprázdnění čističe u zastaveného motoru jsou jeho součástí zpětné ventily

## Slide 15
obtokový čistič
přes čistič prochází pouze část oleje asi 10%, proto se k mazacím místům může dostat pouze olej částečně vyčištěný.

## Slide 16
JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUMPERA. Automobily 3: Motory. Brno: Avid, 2007. ISBN 978-80-903671-7-3.
GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
Použitá literatura