## Slide 1
VY_32_INOVACE_AUT2_02
Spojovací klouby

## Slide 2
křížové klouby
tripoidní klouby
kuličkové klouby
dvojité klouby
suché klouby
Druhy

## Slide 3
Konstrukce:
kříž kloubu
čep kloubu
jehlové ložisko
pouzdro ložiska
pojistný kroužek
Osová úchylka do 8°
Křížové klouby

## Slide 4
Na hnané hřídeli vznikají dva předstihy a dvě zpoždění při jedné otáčce hnací hřídele.
Kardanova chyba

## Slide 5
Pro vyrovnání Kardanovy chyby musí platit tyto podmínky:
Odchylky os β1, kloubu A a B, kloubu β2 musí být stejně velké,
Vidlice kloubu spojovací hřídele musí ležet ve stejné rovině. Na to je třeba dbát zejména při sestavování mezi hřídele (posuvný člen).
Změna délek, ke které dochází při propružení mezi křížovými klouby se vyrovnává posuvným členem.
Kardanova chyba

## Slide 6
Mohou se používat při jednotlivém zavěšení kol jak u hnaných předních náprav, tak i u hnaných zadních náprav. Umožňují odchylku os do 26° a osové posuny do 55 mm. Tříčepový unášeč (tripoid) je vždy přivrácen ke straně rozvodovky.
Tripoidní klouby

## Slide 7
Jsou to klouby, jejichž kuličky jsou vedeny klecí a pohybují se v přímých drážkách kulového unášeče a hlavy hnaného hřídele. Umožňují odchylky os do 22° a osové posuny do 45 mm a montují se ze strany rozvodovky.
Kuličkové posuvné klouby

## Slide 8
Hlava hnaného hřídele a kulový unášeč mají zakřivené oběžné kuličkové drážky, na kterých se pohybují kuličky. Umožňují odchylky os až 47°. Nepřipouštějí osový posun.
Kuličkové posuvné klouby

## Slide 9
Dva křížové klouby jsou spojeny do jednoho kloubu, používají se u užitkových automobilů. Umožňují odchylky os do 50°. Nepřipouštějí osové posuny.
Dvojité klouby

## Slide 10
Jedná se o elastické bezúdržbové klouby, které umožňují velmi malou odchylku os a změnu délky. Tlumí vibrace a hluk. Používají se u vozidel, které mají rozvodovku pevně spojenu s karoserií nebo rámem.
Pružné kotoučové klouby umožňují odchylku os do 5° a osový posun do 1,5 mm
Suché klouby

## Slide 11
b) Pružné pouzdrové klouby umožňují odchylku os do 5° a částečně i axiální posuv
Suché klouby

## Slide 12
GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4
PILÁRIK, Milan a Jiří PABST. Automobily. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2000, 3 sv. ISBN 80-86073-65-33
JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: Převody. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
Použitá literatura