## Slide 1
VY_32_INOVACE_AUT2_04
Stálý převod

## Slide 2
Podle druhu ozubení a podle celkového uspořádání se stálé převody rozdělují:
s kuželovými ozubenými koly
s čelními ozubenými koly
Rozdělení

## Slide 3
S kuželovými ozubenými koly
1 – pastorek
2 – talířové kolo
3 – klec diferenciálu
4 – planetové (centrální kolo)
5 – hnací hřídel kola

## Slide 4
S kuželovými ozubenými koly
1 – pastorek
2 – talířové kolo
3 – klec diferenciálu
4 – planetové (centrální kolo)
5 – hnací hřídel kola

## Slide 5
Osy pastorku a talířového kola leží v jedné rovině
Stálý převod s nevyoseným soukolím

## Slide 6
Osy pastorku a talířového kola jsou mimoběžné
Stálý převod s vyoseným (hypoidním) soukolím

## Slide 7
Výhody:
tišší chod (v záběru je současně větší počet zubů)
větší únosnost a životnost(pastorek má větší průměr a šířku zubů)
úspora prostoru (talířové kolo má při stejné únosnosti menší průměr)
Stálý převod s vyoseným (hypoidním) soukolím

## Slide 8
Ozubení Gleason má zuby zakřiveny do kruhového oblouku, šířka zubů na vnějším průměru je větší než na průměru vnitřním
Druhy ozubení

## Slide 9
b) Ozubení Klingelnberg má evolventní zakřivení zubů, šířka zubů je po celé jejich délce stejná
Druhy ozubení

## Slide 10
Převodovka s rozvodovkou jsou ve společné skříni a stálý převod má čelní soukolí se šikmými zuby
Stálý převod s čelním soukolím

## Slide 11
GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
PILÁRIK, Milan a Jiří PABST. Automobily. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2000, 3 sv. ISBN 80-86073-65-33
JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily: Převody. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
Použitá literatura