Hřídele, klouby, rozvodovky, diferenciály a pohon všech kol – test

- Kloubový hřídel:

- přenáší točivý moment, neumožňuje vzájemnou výchylku os a zajišťuje délkovou dilataci

- přenáší točivý moment, nezajišťuje délkovou dilataci a umožňuje vzájemnou výchylku os

- přenáší točivý moment, umožňuje vzájemnou výchylku os a zajišťuje délkovou dilataci

- Oproti křížovému kloubu má pružný kloub s předpětím tyto výhody:

- dokáže přenášet větší točivé momenty

- tlumí vibrace

- díky předpětí jednostranně vymezuje vůle v převodovce o v rozvodovce

- Homokinetický kloub:

- používá pro přenos točivého momentu kameny umístěné no čepu

- zamezí rozdílné úhlové rychlosti hnané části kloubového hřídele vůči hnací

- utlumí vibrace v systému

- U vozidel s předním pohonem se na hnacím hřídeli používají na straně kola tyto klouby:

- homokinetický

- pružný

- kamenový

- Účelem rozvodovky je:

- snižovat otáčky, zvyšovat točivý moment a rozdělovat ho no kola

- snižovat otáčky, snižovat točivý moment a rozdělovat ho no kola

- zvyšovat otáčky, zvyšovat točivý moment a rozdělovat ho no kola

- Ve skříni rozvodovky tuhé nápravy je uložen:

- měnitelný převod rozvodovky

- stálý převod rozvodovky o diferenciál

- diferenciál

- U hypoidního soukolí je:

- pastorek umístěn v ose talířového kola

- pastorek umístěn mimo osu talířového kola

- osa pastorku rovnoběžná s osou talířového kola

- Výhodou hypoidního soukolí je:

- není nutná montáž diferenciálu

- tichý chod, větší únosnost

- nenáročnost mazání

- Podle typu použitých ozubených kol rozeznáváme diferenciály:

- kuželové, čelní, evolventní

- šnekové, čelní, šípové

- kuželové, čelní, hřebenové

- Zapnutím uzávěrky diferenciálu:

- dojde k vzájemnému propojení planetových kol

- dojde k propojení planetového kolo se skříní diferenciálu

- dojde k propojení satelitu s planetovým kolem

- Rozvodovka s čelními koly stálého převodu se montuje nejčastěji do vozidel:

- s klasickým pohonem

- s předním pohonem a příčně uloženým motorem

- s pohonem zadních kol o podélně uloženým motorem za zadní nápravou

- Stálý pohon 4 x 4 vyžaduje:

- dva mezinápravové a dva nápravové diferenciály

- dva mezinápravové o jeden nápravový diferenciál

- viskosní spojku nebo jeden mezinápravový a dva nápravové diferenciály

- U kuželového diferenciálu jsou hnací hřídele kol uloženy v:

- talířovém kole

- planetových kolech

- satelitech

- V rozvodovce je klec diferenciálu nepohyblivě spojena:

- s talířovým kolem

- se skříní rozvodovky

- s hnacím hřídelem

- Uzávěrku diferenciálu použijeme:

- při průjezdu zatáčkou

- potřebujeme-li větší tažnou sílu

- při prokluzu jednoho z hnacích kol

- Hlavními součástmi kuželového diferenciálu jsou:

- talířové kolo, klec diferenciálu, satelity, planetová kola, čepy satelitů

- klec diferenciálu, čepy satelitů, satelity, planetová kola

- talířové kolo, klec diferenciálu, čepy satelitů, satelity, planetová kola a hřídele kol

- Samosvorný diferenciál Torsen se skládá:

- ze tří párů satelitů, které jsou opatřeny šnekovým a čelním ozubením s přímými zuby

- ze tří párů satelitů s přímým ozubením

- ze tří párů satelitů, které jsou opatřeny šnekovým a šípovým ozubením

- Viskózní spojka je naplněna:

- převodovým olejem

- hydraulickým olejem

- silikonovým olejem

- Spojka Haldex je připojena k:

- převodovce

- k rozvodovce zadní nápravy

- k rozvodovce přední nápravy

- Elektronický samosvorný diferenciál (ESD) se používá:

- při rozjezdu

- při brzdění

- u vozidel s pohonem všech kol

Správné odpovědi:

1c), 2b), 3b), 4a), 5a), 6b), 7b), 8b), 9a), 10b), 11b), 12c), 13b), 14a), 15c), 16b), 17a), 18c), 19b), 20a).