Řízení – test

- Řízení celou nápravou se používá u:

- osobních a užitkových vozidel

- speciálních pásových vozidel

- dvounápravových přívěsů

- Řízení předními koly se používá u:

- všech dvoustopých motorových vozidel

- návěsů

- kolejových vozidel

- Lichoběžník řízení tvoří při přímé poloze předních kol:

- náprava, hnací hřídele kol a kola

- spojovací tyč, dvě řídicí páky spojovací tyče a spojnice bodů otáčení

- náprava, spojovací tyč a kola

- Lichoběžník řízení umožňuje:

- rovnoměrné natočení kol při průjezdu zatáčkou

- různý úhel natočení kol při průjezdu zatáčkou

- zabraňuje natočení kol

- Přesazení kol je:

- úhel, o který je pravé kolo přesazeno proti levému kolu téže nápravy

- záměna kol při montáži

- posunutí mezi pření a zadní nápravou

- Osa souměrnosti:

- probíhá středy otisků pneumatik

- určuje natočení kol

- probíhá v podélném směru vozidla středy přední a zadní nápravy

- Nedotáčivost se projevuje:

- posunováním zadního kola směrem ven ze zatáčky

- posunováním předního kola směrem ven ze zatáčky

- posunováním obou kol směrem dovnitř zatáčky

- Nedotáčivost je charakteristická pro vozidla s:

- pohonem předních kol

- pohonem všech kol

- pohonem zadních kol

- Přetáčivost se projevuje:

- posunováním zadního kola směrem ven ze zatáčky

- posunováním obou kol směrem ven ze zatáčky

- posunováním předního kola směrem ven ze zatáčky

- Přetáčivost je charakteristická pro vozidla:

- s pohonem všech kol

- s pohonem předních kol

- s pohonem zadních kol

- Odklon kola je úhel mezi:

- rovinou kola a svislým směrem

- směrem pohybu vozidla a osou souměrnosti

- pneumatikou a vozovkou

- Negativní odklon kola:

- nemá vliv na opotřebení pneumatik

- zvětšuje opotřebení vnější plochy běhounu pneumatiky

- zvětšuje opotřebení vnitřní plochy běhounu pneumatiky

- Účelem příklonu rejdového čepu je:

- vymezení vůle v ložisku kola

- snazší navracení kol do přímého směru

- zamezení kmitání kol při vyšších rychlostech

- Diferenční úhel je:

- rozdíl úhlů natočení rejdových kol

- rozdíl vzdáleností ráfků kol téže nápravy

- rozdíl úhlu rejdové osy a úhlu odklonu kola

- Z hlediska bezpečnosti řidiče při čelním nárazu není hřídel volantu konstruována:

- dvoudílná s mimoběžným pohybem dílů hřídele

- jednodílná

- vícedílná s křížovými klouby

- U osobních vozidel se používá převodka řízení:

- šneková

- maticová

- hřebenová

- U nákladních automobilů se používá převodka řízení:

- maticová kuličková

- šneková s kladkou

- hřebenová

- Konstrukce řízení pro tuhou nápravu zahrnuje:

- jednu spojovací tyč

- dvě spojovací tyče

- dvě řídící tyče

- Účelem posilovače řízení je:

- zvětšit ovládací sílu řidiče na volant

- snížit ovládací sílu řidiče na volant

- samostatně ovládat volant

- Servořízení Servoelectric je:

- šnekové řízení s elektromotorovým posilovačem

- hřebenové řízení s kapalinovým posilovačem řízeným řídící jednotkou

- hřebenové řízení s elektromotorovým posilovačem

Správné odpovědi:

1c), 2a), 3b), 4b), 5a), 6c), 7b), 8a), 9a), 10c), 11a), 12c), 13b), 14a), 15b), 16c), 17b), 18a), 19b), 20c).