## Slide 1
VY_32_INOVACE_AUT2_19
Retardéry

## Slide 2
Účelem retardéru je vozidlo zpomalit, nikoliv však zastavit. Retardér nelze použít ani jako brzdu parkovací. Používají se zejména jako brzdy odlehčovací u nákladních vozidel a autobusů při sjíždění dlouhých svahů. Retardéry snižují opotřebení a zahřívání provozních brzd. Retardéry pracují bez opotřebení, jelikož přeměňují mechanickou energii vozidla na teplo bez tření.
Účel

## Slide 3
1.Elektromagnetické retardéry
Princip spočívá v otáčení se kovového kotouče v magnetickém poli. V kotouči se indikují vířivé proudy, které působí proti pohybu.

## Slide 4
Elektromagnetické pole vytváří cívky statorů. V kovovém rotoru na brzděném hřídeli se indukují vířivé proudy, které vytvářejí protisměrné magnetické pole. Pohybová energie se mění na teplo.
Činnost retardéru

## Slide 5
Chlazení retardéru
Retardér je chlazen vzduchem proudícím radiálně mezi lopatkami rotorů.

## Slide 6
Elektromagnetický retardér Voith
Retardér tvoří permanentní magnety uspořádány tak, S-V červené a 2 přilehlé v J-S směru žluté. Permanentní magnety nejsou schopné trvale vytvářet brzdnou sílu, proto je retardér doplněn o několik kroužků (modrá barva). Při brzdění ocelová jádra a permanentní magnety vytvoří elektromagnetické silové pole.

## Slide 7
Retardér je umístěn nejčastěji na spojovacím kloubovém hřídeli anebo přímo na výstupním hřídeli převodovky (Voith) a je ovládán řidičem.
Umístění retardéru na vozidle

## Slide 8
2.Hydrodynamické retardéry
Brzdná energie se přeměňuje na teplo třením v kapalině v uzavřeném prostoru. Brzda je tvořena dvěma lopatkovými koly. Stator je pevně spojen se skříní brzdy, rotor se otáčí od spojovacího hřídele.

## Slide 9
Činnost hydraulického retardéru
Stator brzdí pohyb hydraulického oleje uváděného do kruhovitého pohybu lopatkami rotoru. Lopatky obou kol jsou skloněny proti sobě o 45°. Brzdící účinek se mění změnou tlaku kapaliny v prostoru rotoru čerpadlem a regulačními ventily.

## Slide 10
Hnací hřídel rotoru urychluje proudění oleje, který brzdí stator, čímž se vytváří brzdový účinek. Ohřátý olej (červená šipka) je odváděn do chladícího systému vozidla.
Proudění kapaliny v retardéru

## Slide 11
1. Retardéry umístěny přímo na spojovacím hřídeli - sekundární retardéry
Umístění retardéru
1 – hnací ozubené kolo retardéru
2 – rotor
3 – hřídel retardéru
4 – stator
5 – regulační ventily
6 – olejové čerpadlo
7 – čistič oleje
8 – vypouštěcí ventil

## Slide 12
Mechanicky poháněným rotačním čerpadlem je olej přiváděn na lopatky statoru. Velikost brzdné síly závisí na tlaku oleje. Olej je chlazen chladícím systémem motoru.
2. Retardéry umístěné přímo v převodovce - intardéry.

## Slide 13
Ing. Zdeněk Jan, Ing. Bronislav ŽDÁNSKÝ a Ing. Jiří ČUMPERA PHD. Automobily: Podvozky 1). Brno: Avid, 2007, 228 s. ISBN 978-80-87143-03-2.
GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
VOITH. Witteler-Automobile: Voith retardér. Text a fotografie Voith [online]. 2007, č. 2, s. 3 [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://www.witteler-automobile.de/de/lvs/aktuelles/MB-Lkw/Lkw-Service/voith-retarder-servicestutzpunkt-in-brilon.php
RUPPERTZ, Harald. Retarder. Kfz-tech.de [online]. 2009, č. 1, s. 5 [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://www.kfz-tech.de/Retarder.htm
Intarder. Driveline and Chassis Technology [online]. 2008, č. 1, s. 2 [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://www.zf.com/sso/content/nl/import/zf_netherlands/start_6/applicatie_1/bus_3/transmissie_5/intarder_2/Intarder.html
Použitá literatura