Zpomalovací brzdy – test

- Účelem zpomalovací brzdy je:

- snížit rychlost vozidla až do zastavení

- pouze snížit rychlost vozidla bez použití provozních brzd

- zabránit samovolnému rozjezdu vozidla při stání na svahu

- Zpomalovací brzda se používá pro:

- parkování (parkovací brzda)

- zastavení vozidla (provozní brzda)

- odlehčení provozních brzd při sjíždění dlouhých svahů

- Použitím zpomalovací brzdy:

- sníží se zahřívání a opotřebení provozních brzd

- zvýší se zahřívání a opotřebení provozních brzd

- nemá vliv na opotřebení a zahřívání provozních brzd

- Výfuková brzda:

- zmenšuje brzdný účinek motoru

- nemá vliv na brzdný účinek motoru

- zvyšuje brzdný účinek motoru

- Utěsnění výfukového potrubí je zajištěno:

- těsnícím kroužkem

- klapkou

- západkou

- Při použití výfukové brzdy u vznětových motorů se s:

- uzavřením výfukového potrubí zvyšuje dodávka paliva

- uzavřením výfukového potrubí přerušuje dodávka paliva

- uzavřením výfukového potrubí dodávka paliva nemění

- Motorová brzda pracuje na principu:

- odpouštěním motorem stlačeného vzduchu do sacího potrubí

- odpouštění stlačeného vzduchu současně do sacího a výfukového potrubí

- odpouštění motorem stlačeného vzduchu do výfukového potrubí

- U výfukové brzdy MAN je vzduch z válce vypouštěn:

- výfukovým ventilem

- vypouštěcím ventilem

- sacím ventilem

- U motorové brzdy se působením tlaku oleje vytváří vůle až 2 mm v sedle:

- sacího ventilu

- výfukového ventilu

- sacího i výfukového ventilu

- U elektromagnetického retardéru je magnetické pole vytvářeno:

- mezi cívkami rozmístěnými na statoru a mezi kotouči z magnetického materiálu

- mezi cívkami rozmístěnými na rotoru a mezi kotouči z magnetického materiálu

- mezi cívkami umístěnými na statoru a na rotoru

- Chlazení elektromagnetického retardéru je zajištěno:

- samostatným ventilátorem

- chladicí kapalinou

- vzduchem proudícím od lopatek rotorů

- Elektromagnetický retardér je na vozidle nejčastěji umístěn:

- na spojovacím kloubovém hřídeli

- na zadní nápravě

- na přední nápravě

- Brzdný účinek hydrodynamického retardéru je vytvářen:

- třením v kapalině (voda)

- třením mezi rotorem a statorem

- třením v kapalině (olej)

- V hydrodynamickém retardéru se používá:

- destilovaná voda

- hydraulický olej

- směs vody a oleje

- Chlazení retardéru:

- z chladicího systému vozidla

- samostatným ventilátorem

- vzduchem proudícím z rotoru

Správné odpovědi:

1b), 2c), 3a), 4c), 5b), 6b), 7c), 8b), 9b), 10a), 11c), 12a), 13c), 14b), 15a)