Rozvod SV (side valves)

Označeni SV vychází z anglického Side Valve, česky rozvod s postranními ventily. Jak plyne

z označení rozvodu, ventily jsou umístěny po straně válce. SV rozvod se rovněž označuje jako rozvod se stojatými ventily, protože ventily „stojí“ vedle válce hlavou nahoru.

V angličtině je motor s SV rozvodem často nazýván flathead engine, volně přeloženo motor s plochou či placatou hlavou. Ventily jsou ovládány vačkou pouze přes zdvihátka, jejich součástí je i šroub pro seřizování ventilové vůle. Výhodou tohoto rozvodu je především jeho jednoduchost, malý počet součástí a s tím související nízká hmotnost a setrvačnost, vysoká tuhost, jednoduchá hlava válce a snadný pohon vačkového hřídele, který je umístěn v blízkosti klikové hřídele. U motorů do V je možné ovládat ventily obou řad válců jedním vačkovým hřídelem. Toto řešení má však nevýhodu v nevhodném tvaru spalovacího prostoru, který musí navíc být umístěn mimo válec. Není možné dosáhnout vysokého kompresního poměru, nutného pro uspokojivý výkon motoru. Malý kompresní poměr znemožňuje jeho použití u vznětových motorů. Plnící účinnost je také malá z důvodu složitého proudění plynů do válce. Proud nasávané směsi se musí otočit přes hranu válce o 180°, ze stejného důvodu jsou i ztráty při výfuku velké. Velká tuhost a malé setrvačné hmoty umožňují dosahování vysokých otáček, to ale u SV rozvodu není možné, protože ztráty prouděním plynů jsou značné a s otáčkami rostou.

Pro tyto nevýhody se v současné době ve vozidlových motorech nepoužívá. Dnes se používá v malých jedno nebo dvou válcových motorech u zahradní techniky. Zpravidla jsou oba ventily na jedné straně válce vedle sebe, ojediněle se vyskytovalo i řešení se sacím ventilem na jedné straně a výfukovým na protější straně válce. Použito bylo dvou vačkových hřídelů. Takovéto uspořádání mělo zlepšit výplach spalovacího prostoru a chlazení v místě výfukového ventilu a kanálu.

Literatura:

Ventilové rozvody - základní rozdělení. AutoZnalosti: Víme, co je pod kapotou [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.autoznalosti.cz/index.php/motor/36-ventilove-rozvody-zakladni-rozdeleni.html

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.

# Text boxes

nasávání směsi

píst

sací ventil s pružinou

spalovací  prostor

zapalovací svíčka