Rozvod OHV (Over Head Valves)

Ventilový rozvod OHV má poměrně jednoduchou konstrukci. Charakteristické pro tento rozvod je, že vačkový hřídel je umístěn v klikové skříni motoru (nebo blízko vrchní hrany bloku válců), přičemž ventily jsou umístěny v hlavě válců motoru. Ventily jsou umístěny shora v hlavě válců, obvykle v jedné řadě. Toto uspořádání je výhodné, protože umožňuje vytvořit snadno kvalitní spalovací prostor. Od vačkového hřídele se ventily ovládají ventilovými zdvihátky a rozvodovými tyčkami, které vedou blokem válců do hlavy, kde přes

vahadla ovládají ventily. Vahadla jsou otočně uložena na čepu vahadel.

OHV rozvod umožňuje oproti SV rozvodu dosažení vyššího kompresního poměru, lepší plnění válce. U dvou ventilových hlav se používají spalovací prostory klínovité a u čtyř ventilových půlkulové nebo střechovité.

Vzhledem k menšímu povrchu spalovacího prostoru v průběhu hoření, je vyšší tepelná účinnost procesu a tedy i nižší spotřeba paliva. Nevýhodou ventilového rozvodu OHV je velký počet součástí a jejich hmotnost. Díky tomu se snižuje tuhost rozvodu a zvyšuje jeho hlučnost. Při vysokých otáčkách motoru (nad 8000 min-1) dochází vlivem setrvačných sil k odskakování zdvihátek od vačky a tím i ke změně časování rozvodu a zdvihu ventilů. To vede samozřejmě ke zhoršení výkonových i ekonomických parametrů motoru. Dojde-li k překročení otáček motoru, než jsou otáčky maximální povolené, může dojít ke kontaktu pístu

s výfukovým ventilem zavírajícím se na konci výfukového zdvihu a tím k poruše motoru. Proto má rozvod OHV silnější pružinu jak rozvod OHC a prověřuje se na kmitání rozvodového ústrojí, aby se nenarušil pohyb ventilů a nevznikly nepravidelnosti v nastaveném časování.

Čtyř ventilový rozvod OHV

Literatura:

OPLUŠTIL, Tomáš. VYŠETŘENÍ DYNAMICKÉHO NAMÁHÁNÍ VENTILOVÉHO ROZVODU OHV [online]. Brno, 2008 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=6174. Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí práce Ing. JAROSLAV RAUSCHER, CSc.

Technika motocyklu - 7. část - rozvody. Motorkari.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/technika-motocyklu-7.-cast-rozvody-3399.html

Ventilový rozvod ohv. In: Fotime.com [online]. 2005 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.fotime.com/?obrazek=303

# Text boxes

Vahadlo

Seřizovací šroub ventilové vůle

Zvedací tyčka

Zdvihátko

Vačkový hřídel

Ventilový můstek

Seřizovací šroub můstku