Rozvod OHC (Over Head Camshaft)

Rozvod OHC je rozvod s visutými ventily v hlavě válců a vačkovým hřídelem na hlavě válců.

Vačkový hřídel je umístěn na hlavě motoru nad ventily, které ovládá rozvodovými pákami, nebo přímo přes hrníčková zdvihátka, nebo je umístěn mezi ventily, které pak ovládá pomocí

vahadel.

Výhodou tohoto rozvodu je nízká hmotnost pohybujících se součástí, a proto je vhodný i pro vysokootáčkové motory. Výhodou je i vyšší tuhost oproti rozvodu OHV, což umožňuje zvýšit zdvih ventilů a také zvýšit jejich zrychlení. Nezanedbatelný je také menší počet stykových ploch a tím i menší ztráty třením. Další výhodou je jednodušší a lehčí blok motoru.

Nevýhodou je větší výška hlavy válců, složitější provedení pohonu vačkového hřídele, obtížnější seřizování ventilové vůle, pokud není použito vahadel nebo hydraulických zdvihátek a vyšší cena.

Ventilový rozvod OHC má další konstrukční provedení:

- SOHC (Simple Over Head Camshaft) - Jedná se o rozvod OHC, který je použit u motorů s víceventilovými rozvody, kde jedna vačka ovládá více než jeden ventil.

- CIH (Camshaft In Head) – Vačkový hřídel je umístěn v hlavě válce a ventily jsou ovládány pomocí zdvihátek a vahadel

- DOHC (Double Over Head Camshaft) – U tohoto rozvodu jsou použity dvě vačkové hřídele v hlavě válců. Jedna vačková hřídel ovládá sací a druhá výfukové ventily. Používá se zejména u víceventilových rozvodů.

Literatura:

VÁVROVEC, Jiří. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TENDENCE V KONSTRUKCI VENTILOVÝCH ROZVODŮ. [online]. Brno, 2008 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/6981/Bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20V%C3%A1vrovec.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí práce ING. JAROSLAV RAUSCHER, CSC.

Technika motocyklu - 7. část - rozvody. Motorkari.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/technika-motocyklu-7.-cast-rozvody-3399.html

MACEK, Jan. Výměna náplně válce 4dobých motorů. Inovace a realizace studijního oboru Dopravní a manipulační technika pro strategické požadavky průmyslu [online]. 2006, č. 1, s. 29 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.inovace-dmt.fs.cvut.cz/index.php?id=studijni_materialy

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.