Desmodromický rozvod

Doposud popsané rozvody mají zpětný pohyb ventilu zajištěn pružinou. U vysokootáčkových motorů  některých motocyklů  nebo závodních vozů nastávají problémy s tím, že pružina nestíhá ventil vracet.  Dále bývají problémy s životností mechanismu. Možným řešením je pneumatické ovládání ventilů nebo právě desmodromický rozvod, u kterého jedna vačka ventil otevírá, druhá zavírá a vlásenková pružina pouze zajišťuje dovření ventilu. Tento rozvod je doménou motocyklů Ducati

Desmodromický rozvod řeší problém "odskakování" resp. nekontrolovatelného zavírání ventilů vysokootáčkových motorů s konvenčním rozvodem, u něhož se ventily zavírají pružinami. Když při extrémně vysokých rychlostech překoná setrvačná síla ventilu sílu pružiny, ventil nesleduje tvar vačky. Problém lze řešit i zesílením pružiny, jímž se však zvětšují pasivní odpory resp. výkon potřebný k pohonu rozvodu a snižuje se mechanická účinnost motoru.

U desmodromického rozvodu pohyb ventilu ovládá při otevírání i zavírání vačka. Setrvačné síly tedy nemohou způsobit "odskakování" ventilu od vačky jako u rozvodu, u něhož ventil otevírá vačka, ale zavírá pružina. U moderních motorů se již nepoužívá, neboť důsledné snižování hmotnosti rozvodu snižuje i jeho setrvačné síly.

Konstrukční provedení desmodromického rozvodu:

- Desmodromický rozvod OHV – používaný v šedesátých letech minulého století u motocyklu Ducati Velocette

- Desmodromický rozvod OHC - konstrukce desmodromického OHC rozvodu motocyklových motorů Ducati se dvěma ventily na válec (DesmoDue). Na vačkovém hřídeli jsou čtyři vačky, jedna otevírací a jedna zavírací pro každý ventil. Vačka otevírá ventil přes otevírací vahadlo (na obrázku horní) a hrníčkovou podložku na jeho dříku. Zavírání ventilu je realizováno druhou vačkou přes zavírací vahadlo (dolní) a kroužek, který je k ventilu připevněn pomocí půlkroužků kruhového průřezu. Není možné dovřít ventil až do sedla pouze pomocí vačky (tepelná roztažnost, opotřebení dílů rozvodu), mezi ventilem (kroužkem na ventilu) a zavíracím vahadlem musí být malá vůle. Konečné dovření (dosednutí do sedla) ventilu je zajištěno slabou vlásenkovou pružinou (za chodu motoru i setrvačností ventilu).

- Desmodromický rozvod DOHC - rozvod Ducati pro hlavy se čtyřmi ventily na válec (DesmoQuattro).

Protože pohyb ventilu je přesně a spolehlivě určen vačkami, není rozvod limitován

možnostmi pružin a lze tak dosahovat vyšších otáček než s pružinovými rozvody. I síly v rozvodu a práce potřebná pro jeho pohon jsou menší, protože není nutné překonávat síly pružin. Při použití desmodromického rozvodu je možné otevírat a zavírat ventily velmi rychle (velká zrychlení), takže je ventil plně otevřen po delší dobu a plnění motoru se tak značně zlepší. I zde jsou však zrychlení (tedy i otáčky) limitována hmotností rozvodu a s tím souvisejícími setrvačnými silami a silami v kontaktu vaček a vahadel. Desmodromického rozvodu se neužívá jen k dosažení vysokých otáček, ale právě z důvodu lepšího plnění a malých ztrát v porovnání s pružinovými rozvody i pro běžné otáčky, které by byly dosažitelné s pružinami. Nevýhodou je vyšší složitost a požadavky na přesnost, tedy i cena. Taktéž údržba je náročnější, častější a dražší než u pružinových rozvodů. Na každém ventilu je nutné seřídit dvě vůle (otevírací a zavírací).

Literatura:

VÁVROVEC, Jiří. SOUČASNÝ STAV A VÝVOJOVÉ TENDENCE V KONSTRUKCI VENTILOVÝCH ROZVODŮ. [online]. Brno, 2008 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/6981/Bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20V%C3%A1vrovec.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vedoucí práce ING. JAROSLAV RAUSCHER, CSC.

Technika motocyklu - 7. část - rozvody. Motorkari.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z: http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/technika-motocyklu-7.-cast-rozvody-3399.html

Ventilové rozvody - základní rozdělení. AutoZnalosti: Víme, co je pod kapotou [online]. 2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.autoznalosti.cz/index.php/motor/36-ventilove-rozvody-zakladni-rozdeleni.html

# Text boxes

Ventil

Vlásenková pružina

Zavírací vačka

Vačková hřídel

Vahadlo