Optimalizace plnění

Při optimalizaci plnění se plnění válců čerstvými plyny zlepšuje variabilními rozvody motoru anebo přeplňováním v co největší oblasti provozních otáček.

- Výhody

- vyšší výkon

- zlepšený průběh točivého momentu v určitých oblastech provozních otáček

- snížení obsahu škodlivin ve výfukových plynech

- snížení spotřeby paliva způsobené lepší tvorbou směsi

- Variabilní řízení motoru

Plnění válců spalovacího motoru je u motorů s obvyklým ovládáním ventilů optimální pouze při určitém počtu otáček. Při tomto počtu otáček odevzdává motor svůj největší točivý moment. Pokud se dále počet otáček zvýší, zvyšuje se sice výkon až na maximální hodnotu, ale točivý moment se kvůli zhoršenému plnění válců snižuje.

Pokud se prodlouží doba otevření sacího ventilu, tak se zlepší plnění válce při vysokém počtu otáček. Při nízkém počtu otáček dochází vzhledem k velkému překrytí ventilů k nepravidelnému chodu motoru a velkým ztrátám při výměně obsahu válců. To vede ke sníženému výkonu a vysokému podílu škodlivin ve výfukových plynech. Těmto nevýhodám lze zabránit variabilním rozvodem motoru:

Rozlišujeme následující systémy:

- přestavování vačkových hřídelí (změna časování),

- proměnné časování ventilů (změna časování, zdvihu ventilu a rychlosti otevření).

  - Přestavování vačkových hřídelí

Mění polohu vačkové hřídele sacích ventilů a příp. vačkové hřídele výfukových ventilů vůči klikové hřídeli.

Na obrázku jsou vyobrazeny časy otevření a zavření ventilů motoru s přestavováním vačkových hřídelí. Podle posunutí okamžiků otevření a zavření vůči klikové hřídeli se mění překrytí ventilů.

  - Přestavování vačkových hřídelí řízené charakteristikou

Přestavování vačkových hřídelí se provádí v závislosti na zatížení a počtu otáček podle charakteristiky, která je uložena v řídicí jednotce motoru. Jako korekční veličina může být použita např. teplota motoru. Např. ve střední oblasti počtu otáček je možná podle zatížení změna polohy na „dříve" nebo „později".

Přestavování vačkových hřídelí se provádí různými způsoby, např.:

- přestavitelným napínákem řetězu

- variabilním přestavováním vačkové hřídele

Literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.