Rozvody – test

- Rozvod motoru má za úkol:

- Rozvádět palivo

- Řídit výměnu obsahu válců

- Rozvádět vzduch

- Převodový poměr mezi klikovou a vačkovou hřídelí je:

- 2 : 1, převod do „pomala“

- 1 : 1, stálý převod

- 1 : 2, převod do „rychla“

- Rozvod s postranními ventily má označení:

- SV

- OHC

- OHV

- Vačkovou hřídel uloženou na hlavě motoru má ventilový rozvod:

- OHV

- SV

- OHC

- Vačková hřídel ventilového rozvodu čtyřdobého zážehového má oproti klikové hřídeli:

- Stejné stáčky

- Poloviční otáčky

- Dvojnásobné otáčky

- Vačkovou hřídel uloženou v bloku motoru má rozvod:

- OHC

- OHV

- DOHC

- Rozvodové tyčky jsou součástí rozvodu:

- DOHC

- OHC

- OHV

- U motorů s pěti ventily na válec jsou:

- Tři ventily výfukové a dva ventily sací

- Dva ventily sací, dva ventily výfukové a jeden ventil odlehčovací

- Dva ventily výfukové a tři ventily sací

- Překrytí ventilů nastává tehdy, když:

- Je současně otevřený sací a výfukový ventil

- Oba ventily jsou uzavřeny

- Jeden ventil je uzavřený a druhý ventil je otevřený

- Duté výfukové ventily mají pro zlepšení odvodu tepla dutinu vyplněnou:

- Vodíkem

- Kyslíkem

- Sodíkem

- Vracení ventilů zajišťuje pružina:

- Tažná

- Listová

- Tlačná

- U desmodromického rozvodu otvírání a zavírání ventilů zajišťuje:

- Otvírání vačka, zavírání pružina

- Otvírání vačka, zavírání druhá vačka a vlásenková pružina zajišťuje dovření

- Ventily jsou ovládány elektromagneticky

- Strmá (ostrá) vačka:

- Ventil pomalu otevírá a zavírá a plně otevřen zůstává pouze krátkou dobu

- Ventil rychle otevírá a pomalu zavírá, plně otevřen zůstává krátkou dobu

- Ventil se rychle otevírá a zavírá a zůstává po delší dobu plně otevřen

- Vůle ventilů

- U výfukových ventilů bývá větší než u sacích ventilů

- U sacích ventilů bývá větší než výfukových ventilů

- Vůle se nastavuje pouze a sacích ventilů

- Rozvod DOHC má:

- Jeden vačkový hřídel

- Dva vačkové hřídele

- Tři vačkové hřídele

- Pro pohon vačkového hřídele řemenem se používá:

- Klínový řemen

- Ozubený řemen

- Plochý řemen

- Pro pohon vačkového hřídele ozubeným soukolím se za účelem snížení hlučnosti používají:

- Ozubená kola se šikmým ozubením

- Ozubená kola s přímým ozubením

- Ozubená kola se šípovým ozubením

- Systém BMW Double Vanos umožňuje:

- Fázový posun pouze vačkové hřídele sacích ventilů

- Fázový posun pouze vačkové hřídele výfukových ventilů

- Fázový posun vačkové hřídele sacích ventilů i vačkové hřídele výfukových ventilů

- Variabilní rozvod Honda VTEC je:

- s elektronicky řízenou změnou časování a zdvihu ventilů

- s mechanicky řízenou změnou časování

- s elektronicky řízenou změnou časování, zdvih ventilů se nemění

- Variabilní rozvod BMW Valvetronic používá pro změnu zdvihu sacích ventilů:

- Elektropneumatický ventil

- Excentrický hřídel poháněný krokovým elektromotorem

- Elektromagnetický ventil

Správné odpovědi:

1b), 2a), 3a), 4c), 5b), 6b), 7c), 8c), 9a), 10c), 11c), 12b), 13c), 14a), 15b), 16b), 17a), 18c), 19a), 20b).