Osvětlení

vozidel

Obsah

1. Úvod do osvětlení	3

2. Fyzikální veličiny používané v osvětlení:	3

3. Bezpečnost při práci na světelné soustavě	3

4. Ve vozidlech se postupem času zavedly soustavy s napětím	4

5. Zdroje světla používané ve vozidlech:	4

6. Vlastnosti zdrojů světla	4

7. Rozdělení osvětlení	5

8. Kde se používají světelné zdroje	5

9. Kostřící bod	5

10. Druhy světel na vozidle a sdělovače	6

11. Druhy světel na přípojném vozidle	6

12. Barvy světel	6

13. Označení svorek ve vozidle	9

14. Pojistky	10

15. Přístroj na seřizování světel	10

16. Postup práce s regloskopem	10

17. Schéma osvětlení	22

18. Zapojení 7-kolíkové zásuvky přípojného vozidla	24

19. Typový list	26

20. Zvuková signalizace	27

21. Stránky na internetu k problematice osvětlení	27

22. Použitá literatura	27

# 1. Úvod do osvětlení

V minulosti bylo vozidlo vybaveno osvětlením, které se přes den využívalo především k signalizaci pro bezpečný provoz. Proto byly zvoleny konkrétní barvy světla pro určitý typ světelného zdroje.

Zpočátku to byla světla především osvětlující cestu dopředu, směrová v počátku byla vytvořena například šipkou, později světlem, brzdová, zpětná a světelná houkačka. Samozřejmě pokud mělo vozidlo přívěs, pak bylo nutné toto osvětlení dát i na přípojné vozidlo. Postupem času bylo zavedeno tzv. denní svícení, což sice zvýší spotřebu vozidla, avšak důsledkem je vyšší bezpečnost.

# 2. Fyzikální veličiny používané v osvětlení:

-svítivost I – základní jednotka SI jednotkou je kandela (cd)

-měrný výkon – vztah mezi světelným tokem a elektrickým příkonem,

jednotka lumen na Watt (lm.W)

-osvětlení E – hustota světelného toku dopadajícího na určitou plochu, jednotkou lux (lx)

-světelný tok Φ - množství světelné energie vydané za 1sekundu světelným zdrojem,

jednotka lumen (lm)

# 3. Bezpečnost při práci na světelné soustavě

Světla mít vždy zhasnutá, vypnutá. Hrozí nebezpečí popálení nebo zásah napětím u zářivek nebo vysokým napětím u xenonových světel

# 4. Ve vozidlech se postupem času zavedly soustavy s napětím

6 V u starších motocyklů a u historických vozidel

12 V u osobních vozidel

24 V u nákladních vozidel

# 5. Zdroje světla používané ve vozidlech:

-žárovka

-halogenová žárovka – nechytat prsty na sklo!!!

-zářivky- pozor na nebezpečné napětí, je nutná ekologická likvidace jelikož obsahují rtuť

-výbojky- nechytat prsty na sklo!!! ; pozor vysoké napětí!!!

- LED diody

# 6. Vlastnosti zdrojů světla

-žárovka- wolframové vlákno stočené do spirály

-halogenová žárovka –2x vyšší očekávaná životnost oproti žárovce

-zářivka- pozor na nebezpečné napětí, je nutná ekologická likvidace jelikož obsahuje rtuť        -výbojka- nízká spotřeba, vydává podobné spektrum dennímu světlu (pozor - velmi vysoké napětí!!!)

- LED diody – nevyzařují teplo, vysoká životnost

Žárovky jsou nerozšířenějším zdrojem světla. Postupně dochází k zavádění zdrojů s vyšší účinností nebo životností. Důležitou hodnotou je příkon ve W (Watt), což říká, jaké množství energie potřebujeme k plnému rozsvícení za předpokladu udávané očekávané životnosti. Běžná žárovka má standartní údaj 1000 h, halogenová 2000 h. Velmi důležité je napětí na halogenové žárovce, protože ovlivňuje její životnost významným způsobem. U LED je životnost udávaná při svitu cca 10 let.

# 7. Rozdělení osvětlení

-vnitřní - uvnitř kabiny vozidla, osvětlení přístrojů

-vnější - k osvětlení z důvodu bezpečnosti

- pro jízdu nebo pracovní osvětlení

- pro zajištění viditelnosti při různých činnostech za snížené viditelnosti nebo v noci

např. nakládání sypkých hmot nakladačem, hledací světlomet, zametací vůz u

kartáčů, traktor při orbě v noci

# 8. Kde se používají světelné zdroje

-žárovka- velmi rozšířená na vozidle, dříve většinou s tzv. bajonetem

-halogenová žárovka - přední světlomety, majáky

-zářivky - vnitřní osvětlení např. autobus

-výbojky- přední světlomety, majáky

- LED diody  - v poslední době začínají nahrazovat obyčejné žárovky a existují i přední

světlomety s LED, nevýhodou je vysoká cena, předností vysoká životnost

# 9. Kostřicí bod

Je velmi důležité místo na vozidle, kde se scházejí vodiče připojené na svorku č. 31. Tyto kostřicí body jsou pevně spojené s karoserií, aby zajistily dobrou vodivost spoje. Jsou většinou na několika místech karoserie a to jak v motoru, tak v kabině i v zavazadlovém prostoru.

# 10. Druhy světel na vozidle a sdělovače

- varovná (sdělovač červený)

- obrysová (sdělovač zelený)

- koncová včetně osvětlení registrační značky (dále RZ)

- brzdová

- směrová (sdělovač zelený)

- potkávací (sdělovač zelený)

- dálková (sdělovač světle modrý)

- mlhová (sdělovač zelený pro přední a oranžová pro zadní)

- denní svícení

- vnitřní osvětlení

# 11. Druhy světel na přípojném vozidle

-koncová včetně osvětlení RZ

-brzdová

-směrová

-obrysová

-mlhová

-vnitřní osvětlení (např. karavan)

# 12. Barvy světel

Barevné odstíny pro světla stanoví mezinárodní komise pro osvětlování pomocí kalorimetrického trojúhelníku ICI. Na silničních motorových vozidlech v České republice se používají pro vnější osvětlení barvy bílá, červená, oranžová. Pro sdělovače (lidově ,,kontrolky“) na přístrojové desce pak využíváme barvu červenou, oranžovou, bílou měníme často barevným filtrem do modré, zelené či červené, navíc barvy zelené a modré pro kontrolky směrových a dálkových světlometů. Veškeré osvětlení se označuje z pohledu řidiče!

1- obrysová světlo levé

2- obrysová světlo pravé

3- potkávací světla

4- dálková světla

L- levé směrové světlo + boční směrové světlo

R- pravé směrové světlo+ boční směrové světlo

5- obrysové světlo levé

6- obrysové světlo pravé

7- brzdová světla

8- mlhové světlo

9- zpětný světlomet

10- osvětlení registrační značky

L- levé směrové světlo

R- pravé směrové světlo

# 13. Označení svorek ve vozidle

Z důvodu přehlednosti značení míst připojení bylo zavedeno označování jednotlivých svorek čísly a to jednotně podle normy. Čísla jsou malá a najdeme je na většině elektrického příslušenství.

| Svorka | význam |
| --- | --- |
| 30 | vývod z baterie + |
| 31 | minus nebo kostra |
| 49 | vstup do přerušovače směrových světel |
| 49a | výstup z přerušovače směrových světel |
| 52 | mlhové světlo zadní |
| 54 | brzdová světla |
| 55 | světla do mlhy |
| 56 | světla |
| 56a | dálková světla |
| 56b | tlumená světla |
| 56d | světelná houkačka |
| 57 | obrysová světla |
| 57a | parkovací světla |
| 57L | parkovací světlo levé |
| 57R | parkovací světlo pravé |
| 58 | obrysová světla, koncová světla, osvětlení RZ, osvětlení přístrojů |
| 58d | regulované napětí osvětlení přístrojů |
| 58L | levé koncové světlo |
| 58R | pravé koncové světlo, osvětlení RZ |
| 85 | vinutí minus nebo kostra |
| 86 | svorka vinutí plus pól |
| 87 | vstup (pohyblivý kontakt) |
| 88 | vstup |
| 88a | výstup pevný kontakt |
| L | směrovka levá |
| R | směrovka pravá (dříve značeno P) |
| C | kontrolka směrovek |
| X | Odlehčovací kontakt (aktivní pouze při spouštění motoru) |

Tab2: Označení svorek osvětlení vozidla (výtah z DIN 72 552)

# 14. Pojistky

Úkolem pojistky je chránit vedení před zkratem nebo případným nadproudem               a zabránit vzniku přehřátí vedení a následnému požáru vozidla tím, že přeruší elektrický obvod. Tímto se zabrání nepřípustnému ohřátí vedení. U osvětlení se většinou používají pojistky  5 A, 7,5 A a 10 A. Samozřejmě na vozidle se jistí i další okruhy elektrické instalace. Není žádnou výjimkou pojistky mít na vozidle i na 3 místech. K určení pojistek světel používejte návod výrobce nebo označení na krytu pojistek piktogramy, popřípadě jsou             i s textem.

| pojistka (A) | Barva |
| --- | --- |
| 5 | světlehnědá |
| 7,5 | hnědá |
| 10 | červená |
| 15 | modrá |
| 20 | žlutá |
| 25 | bílá |
| 30 | zelená |

Tab1: Barvy pojistek

# 15. Přístroj na seřizování světel

Pro nastavení potkávacích a dálkových světel se používá přístroj nazývaný regloskop. Jde o přístroj, který neobsahuje žádné elektronické součásti. Pracuje na principu zobrazení rozložení světla pomocí čočky a projekční plochy, která má naznačenou hranici pro nastavení světla.

# 16. Postup práce s regloskopem

- Vozidlo u kterého  budeme seřizovat světlomety musí stát na rovině s odchylkou

+/-0,5 mm na jeden metr pro regloskop a pro stání vozidla +/- 1,0 mm.

- Vozidlo zkontrolujeme, zda nemá náklad v zavazadlovém prostoru a také žádné pasažéry. (Na sedadle řidiče může být osoba o hmotnosti do 75 kg)

- Zkontrolujeme předepsaný tlak v pneumatikách podle výrobce.

- Zkontrolujeme, zda neváznou jednotlivé tlumiče a vozidlo tzv. prohoupeme.

- Na přístrojové desce nastavíme regulátor sklonu světlometů do polohy 0 (často se na to zapomíná).

Obr. Regulace sklonu světel

- Přístroj postavíme do vzdálenosti v rozmezí 30-70 cm od vozidla. Dále vyzkoušíme, zda se čočka nachází oproti středu světlometu. Odchylka je povolena +/- 3 cm.

Obr. Základní pozice regloskopu

- Pomocí zrcátka nastavíme rovnoběžnost přístroje s vozidlem. K tomu si vybereme dva body na karoserii, které jsou shodné na levé a pravé straně (např. šroubky, šrouby stěračů, upevnění tlumičů, rohy karoserie vozidla.)

- Vyhledáme údaj o sklonu světlometu. Často bývá údaj na nálepce na karoserii u světla nebo přímo na plastu světlometu.

- Zde je údaj na vozidle Opel Astra.

- Na regloskopu nastavíme hodnotu sklonu předepsanou světlometu výrobcem

- Rozsvítíme potkávací světla a regloskop postavíme před světlomet.

- Na projekční ploše uvnitř regloskopu uvidíme dopadající světlo.

- Pokud světlomet není správně seřízen, je nutné doseřídit pomocí seřizovacích šroubů na zadní straně světlometu tak, aby přerušovaná i šikmá čára se kryla v rozmezí světlo/stín.

- Pak přepneme světla na dálková .

- Zkontrolujeme svítivost (kvalitu odráženého světla). Hodnota musí být více než 30 µA při stisknutém tlačítku. Největší světelná intenzita musí být ve středu, kde se nacházejí křížky na projekční ploše.

- U zašlých starších světlometů této hodnoty někdy lze těžko dosáhnout.

- Xenonová světla směrují tok paprsků podle zatížení náprav za jízdy.

- Rozsvícený xenonový světlomet.

- Je nutné přezkoušet zařízení k očištění světlometů.

- U xenonových svítidel ostřikovače světel.

- Funkce ostřikovače světel je různě řešená, zde je řešení ovládání ostřikovače světel u Mercedesu. Je zde i vyřešeno automatické rozsvícení světel. U některých vozidel je možné nastavení pomocí diagnostiky nebo dodatečnou montáží světel pro denní svícení.

- I takové vady vznikají u žárovek provozem (teplota je tak vysoká, že se sklo taví).

Obr. Natavené sklo vysokou teplotou žárovky.

# 17. Schéma osvětlení

Zapojení je sestaveno z více osvětlení, které osvětluje jak obrysy vozidla, tak i silnici před vozem. Ovládá se pomocí spínačů. Samozřejmostí je i osvětlení přístrojů, včetně sdělovačů a osvětlení RZ. Vozidlo je rozděleno na pravou a levou stranu osvětlení ve směru jízdy.

Legenda :

109 pojistky                                               139 zadní obrysové světlo

115 osvětlení přístrojové desky                 140 osvětlení registrační značky

119 akumulátor			        142 zadní obrysové světlo

128 přepínač světel			        186 spínač obrysových světel

130 levý přední světlomet                         187 spínač hlavních světel (potkávací i dálková)

134 pravý přední světlomet                       188 kontrolka dálkových světel

# 18. Zapojení 7-kolíkové zásuvky přípojného vozidla

| kolík | Popis | svorka | Barvy vodičů (příklad) | Jiné značení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Směrové světlo levé | L | černobílá | L | L |
| 2 | Koncové světlo do mlhy | 54G | zelenobílá | + | 52 |
| 3 | Kostra | 31 | hnědá | 31 | 31 |
| 4 | Směrové světlo pravé | R | černozelená | P | P |
| 5 | Obrysové světlo pravé, osvětlení RZ | 58R | zelenočervená | 58R | 58 |
| 6 | Brzdová světla | 54 | černočervená | 54 | 54 |
| 7 | Obrysové světlo levé, osvětlení RZ | 58L | zelenočerná | 58L | 58L |

Tab: 7pólová zásuvka - zapojení

Obr: Zapojení 7pólové zásuvky (pohled do zásuvky ve směru jízdy vozidla).

K otestování správného zapojení lze použít tester vestavěný do kufříku.

U nových vozidel je někdy nutné zvolit zapojení s řídící jednotkou pro elektroinstalaci tažného zařízení a naprogramovat řídící jednotku do vozidla.

# 19. Typový list

Každé vyrobené tažné zařízení má typový list. Jedná se o důležitý doklad o tom, pro  jaký typ vozidla bylo tažné zařízení schváleno, k přihlášení a k zápisu tažného zařízení do velkého technického průkazu. Jak vypadá takový typový list naleznete na stránkách Ministerstva dopravy České republiky v odkazech v bodě 21., na posledním místě v tomto dokumentu a v zobrazené tabulce na internetu si můžete prohlédnout i jeho skutečný vzhled. Někteří výrobci pořádají školení pro mechaniky a dávají profesní osvědčení o zaškolení ke správné montáži.

# 20. Zvuková signalizace

Pro indikaci zapomenutého zapnutého osvětlení je zvuková signalizace nejčastěji na releové desce. Jedním z prvních sériově montovaných byl AKIN u vozidel značky Škoda. Dnes je zvuková signalizace běžnou výbavou u všech výrobců vozidel.

# 21. Stránky na internetu k problematice osvětlení

http://www.autoservismagazin.cz/casopis-autoservis/2012/brezen-2012/automobilova-pojistka-33-cast-nove-typy-pojistek

http://aa.bosch.cz/Autoprislusenstvi/Soubory-ke-stazeni.html

http://www.hella.com/hella-cz/31.html?rdeLocaleAttr=cs

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

# 22. Použitá literatura

- AutoExpert: časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod. Praha: AutoPRESS,s.r.o, 1996, roč. 1996, č. 1. ISSN 1211-2380.

- Foto archiv Ing. Václav Vrzalík

- JAN, Zdeněk, Jindřich KUBÁT a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Elektrotechnika motorových vozidel. 3. vyd. Brno: Avid, 2006, 155 s. ISBN 80-903-6712-7.

- HOREJŠ, Karel a Vladimír MOTEJL. Příručka pro řidiče a opraváře automobilů. Vyd. 4. Brno: Littera, 2011, 370 s. ISBN 978-80-85763-61-4.

- Návod k regloskopu Motex 7535