Test spouštěče

1. K napájení spouštěče se dnes nejčastěji používá napětí?

a) 6V

b) 12V

c) 24V

2. Napětí 24 V dosáhneme zapojením akumulátoru?

a) jednoho

b) dvou

c) tří

3. Jaký je proudový odběr spouštěče pro osobní automobil?

a) do 100A

b) do 300A

c) do 600A

4. Spouštěč pro osobní automobil je?

a) sériový elektromotor

b) derivační elektromotor

c) kompaundní elektromotor

5. Jakou svorkou je napájen spouštěč?

a) 15

b) 30

c) 50

6. Jakou svorkou je spouštěn spouštěč?

a) 15

b) 30

c) 50

7. Jakou dobu je předepsáno spouštěčem startovat?

a)   2 sec.

b)  5sec.

c)  10sec.

8. K čemu slouží elektromagnetický spínač na spouštěči?

a) k vysunutí pastorku

b) k sepnutí proudu pro elektromotor

c) ke správné funkci komutátoru

9. K čemu slouží vysouvací páka?

a) k vysunutí rotoru

b) k vysunutí statoru

c) k vysunutí pastorku

10. K čemu slouží nejčastěji pastorek s volnoběžkou?

a) k pojíždění na spouštěč

b) k zabránění zvýšených otáček na rotor spouštěče

c) k přenosu výkonu ze spouštěče na motor

11. Komutátor se nachází na?

a) na pólových nástavcích

b) statoru

c) rotoru

12. Uhlíky dosedají na:

a) lamely komutátoru

b) na hlavní kontakty

c) na ložiska

13. Axiální spouštěč spínač?

a) má

b) nemá

c) je elektronický

14. Na spouštěči se opotřebovávají?

a) pólové nástavce

b) uhlíky

c) ložiska

15. K čemu slouží převod ve spouštěči?

a) ke zpomalení otáček rotoru

b) ke zrychlení otáček pastorku

c) ke zvýšení komprese motoru

16. U spouštěče s výsuvnou kotvou se vysune?

a) pastorek s volnoběžkou

b) rotor s komutátorem

c) pastorek s rotorem

17. Kolik kontaktů může mít nejméně spouštěč s výsuvnou kotvou na spínači?

a) 2

b) 3

c) 4

18. K čemu slouží pomocný kontakt na spínači spouštěče?

a) k přepínání napájení vinutí

b) ke zvýšení životnost kontaktů

c) k zesílení proudového zatížení kontaktů

19. Na spouštěči s výsuvnou kotvou se mechanicky nastavuje?

a) pastorek

b) spojka

c) spínač

20. Na spouštěči se měří průchodnost spojení?

a) voltmetrem

b) ampérmetrem

c) ohmmetrem

21. Izolační stav se měří u?

a) rotoru

b) pastorku

c) vinutí

22. U spouštěče s planetovou převodovkou se vysunuje?

a) rotor s pastorkem

b) pastorek

c) komutátor

23. Spouštěč může mít svorky

a) 30,31,50

b) 15,31,58

c) 15,30,50

správné odpovědi:

1a,b 2b 3a 4b 5b 6c 7a 8a,b 9c 10b,c 11c 12a 13a 14b,c 15a 16c 17a 18a 19a,b,c 20c 21a,c 22b 23a