Test alternátory

1. Co je to alternátor?

a) dvacetipólový alternátor

b) dvanáctipólový  modulátor

c) dvanáctipólový generátor

2. Čím se reguluje výstupní napětí?

a) zátěží

b) otáčkami

c) regulátorem

3.  Reguluje se výstupní proud u alternátoru?

a) ano

b) ne

c) pouze při přetížení

4. U 12V soustavy se napětí pohybuje při správném chodu alternátoru v rozmezí?

a) 12 - 15V

b) 9 – 14,4V

c) 13,6-14,4V

5. Je zajištěna kontrola funkce dobíjení?

a) není

b) je

c) pouze ve zvláštních případech

6. Lze zajistit kontrolu funkce dobíjení?

a) voltmetrem

b) kontrolkou

c) ampérmetrem

7. Alternátor se pohání?

a) servomotorem

b) posilovačem

c) řemenem

8. K čemu slouží sběrací kroužky?

a) k přenosu vyrobené energie

b) k napájení rotoru

c) k napájení statoru

9. Alternátor je schopen běžně dodat proud až?

a) 75A

b) 150A

c) 500A

10. Pokud alternátor pracuje správně může být napětí soustavy?

a) 14V

b) 12V

c) 10V

11. Pokud alternátor nepracuje správně může být napětí soustavy?

a) 14V

b) 13V

c) 12V

12. Vyměnit výkonové diody je?

a) možné jen někdy

b) není možné

c) pouze celý nový diodový blok

13. Kroužky na rotoru mají?

a) neomezenou životnost

b) omezenou životnost

c) lze je i vyměnit v některých případech

14. Výkonové diody se připojují?

a) do obvodu buzení

a) jsou připojené na rotor

c) jsou připojené na stator

15. Pomocné diody slouží?

a) k napájení svorky B+

b) k napájení svorky DF

c) k napájení svorky D+

16. Jak je možné vyzkoušet regulátor napětí?

a) zdrojem

b) stabilizovaným zdrojem

c) regulovatelným zdrojem

17. Jaké druhy regulace jsou?

a) plusová

b) mínusová

c) střídavá

18. K čemu je svorka D+?

a) k napájení regulátoru

b) k zapojení kontrolky

c) k napájení soustavy vozidla

19. K čemu slouží svorka DFM?

a) k měření celkového proudu

b) k měření napětí

c) ke sledování zatížení

20. Co označuje svorka W?

a) vývod z fáze vinutí

b) vývod pro kontrolku

c) vývod pro otáčkoměr

21. Když se nerozsvítí po zapnutí spínací skříňky kontrolka dobíjení pak?

a) je vadná žárovka

b) je vadný regulátor

c) pak alternátor přebíjí

22. Hlavní diodou alternátoru při výkonu 14V 70A prochází proud přibližně?

a) 5A

b)15A

c) 25A

23. Pomocnou diodou alternátoru při výkonu 14V 70A prochází proud přibližně?

a) 3A

b) 6A

c) 9A

správné odpovědi:

1c2c 3b 4c 5b 6a,b,c  7c 8b 9a 10a 11c 12a,c 13b,c 14c 15c 16c 17a,b 18a,b 19c 20a,c 21a,b 22c 23a