Test Autorádia

1. Jaký odpor mají reproduktory ve vozidle?

a) 2Ω

b) 4Ω

c) 6Ω

2. Jaký odpor má vedení k reproduktorům?

a) 0,1Ω

b) 4Ω

c) 6Ω

3. Jakou velikost má napájecí napětí autorádia?

a) 6V

b) 12V

c) 24V

4. Jaké označení má svorka pro napájení paměti autorádia?

a) 15

b) 30

c) 58

5. Jaké označení má svorka pro napájení autorádia, které se zapne po zapnutí klíčku?

a) 15

b) 30

c) 58

6. Jaké označení má svorka pro kostru autorádia?

a) 15

b) 30

c) 31

7. Svorka pro napájení anténního zesilovače autorádia dodá proud max.?

a) 100mA

b) 0,3A

c) 3A

8. Jaké označení má svorka přední reproduktor autorádia?

a) RR

b) LR

c) FR

9. Jaké označení má svorka přední reproduktor autorádia?

a) RR

b) LR

c) FL

10. Jaké označení má svorka zadní reproduktor autorádia?

a) RR

b) LR

c) FR

11. Jaké označení má svorka zadní reproduktor autorádia?

a) RR

b) RL

c) FL

12. Jaký odpor mají výškové reproduktory?

a) 2Ω

b) 4Ω

c) 6Ω

13. Jaký odpor má napájecí vedení k autorádiu?

a) 0,2Ω

b) 4Ω

c) 6Ω

14. Jakou velikost má napájecí napětí autorádia?

a) 6V

b) 12V

c) 24V

15. Jaké označení má svorka pro napájení paměti autorádia?

a) 15

b) 30

c) 58

16. Jaké označení má anténní kabel?

a) lankový

b) fibrex

c) koaxiální

17. Jaké označení má svorka pro kostru autorádia?

a) 15

b) 30

c) 31

18. Jaké označení má svorka pro napájení anténního zesilovače autorádia?

a) 15

b) ant.

c) 58

19. Co znamená fader?

a) váha levý a pravý reproduktor

b) váha přední a zadní reproduktory

c) nastavení hlasitosti

20. Co znamená treble?

a) nastavení basových tónů

b) nastavení středových tónů

c) nastavení výšek

21. Co znamená memory u autorádia?

a) návod pro uživatele

b) uložení stanice

c) nastavení výrobního nastavení

22. Co znamená nastavení balance?

a) váha levý a pravý reproduktor

b) váha přední a zadní reproduktory

c) nastavení hlasitosti

23. Co znamená nastavení tuning?

a) váha levý a pravý reproduktor

b) váha přední a zadní reproduktory

c) ladění stanic

správné odpovědi:

1b2a 3b 4b 5a 6c 7b 8c 9c 10a 11a 12b 13a 14b 15b 16c 17c 18c 19b 20c 21b 22a 23c