Zapalování

5. ELEKTRONICKÉ

- Složení, konstrukce

Od předchozích systémů klasického či tranzistorového zapalování se liší tím, že elektronicky vypočítává okamžik zážehu a srovnává jej s hodnotami charakteristiky zapalování, která je uložena v paměti mikropočítače. Optimální předstih zážehu je určen elektronicky v ovládacím zařízení a dalšími obvody vyvolán zážeh. Charakteristika zapalování motoru se zjišťuje ve zkušebně motorů a ukládá se do speciální paměti mikropočítače.

Hlavní informací pro určení předstihu zážehu je počet otáček motoru, získaných z vhodného snímače, umístěného zprvu přímo v rozdělovači a později přímo nad ozubením setrvačníku klikového hřídele.

Součástí zapojení jsou i pomocné a tvarovací obvody, které přizpůsobují vstupní signál pro řídící jednotku a následně zesilují výstupní signály pro spouštění zapalovacích impulsů pro svíčky.

- Schéma zapojení

- Rozbor činnosti

- Do řídící jednotky vstupují signály z generátoru impulsů, sejmuté vhodným snímačem a upravené ve tvarovači impulsů na digitální podobu vhodnou k dalšímu zpracování

- Mikroprocesor zpracovává impulsy, porovnává je s pamětí ROM, vypočítá a vyrobí signál pro zapalovací svíčky

- Signál vystupující z mikroprocesoru je zesílen na potřebnou napěťovou i proudovou úroveň tranzistorovým koncovým stupněm

- Koncové stupně mohou být umístěny mimo řídící jednotku pro snadnější chlazení a omezení rušení v palubní síti vozidla

- Pomocné pracovní i stabilizační obvody mohou být umístěny do jednoho pouzdra

- Mechanický rozdělovač vysokého napětí na sekundární straně se postupně nahrazoval zapalovací lištou pro skupinu svíček, nebo přímo zapalovacími jednotkami pro každou svíčku zvlášť.

- Výhody jsou nesporné – stálost nastavení parametrů i energie zapalování v širokém pásmu otáček i napájecího napětí, nezávislost na mechanických dílech, bezúdržbová konstrukce, jednoduchost omezení otáček

Použitá literatura:

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_05