Zapalování

17. TESTOVÉ OTÁZKY 01-03

- Zapalování musí být schopné zapálit směs ve válci

  - v určenou dobu ve všech rozsazích otáček, složení směsi, přechodových stavech

  - Pří průchodu pístu horní úvratí

  - Pří průchodu pístu dolní úvratí

- Zapalování používá energie jiskry:

  - Vzrůstající energie s počtem otáček

  - konstantní hodnotu energie

  - snižující se energie s počtem otáček

- Rozdělení zapalování

  - Dvoutaktní, čtyřtaktní

  - Zážehové, vznětové

  - Indukční, tranzistorové, elektronické

- Ostatní druhy zapalování

  - kapacitní, piezoelektrická

  - třecí, koaxiální

  - axiální, radiální

- Zapalovací cívka slouží hlavně jako:

  - Spojení obvodů VN

  - akumulátor energie.

  - Přímotop

- Zapalovací cívka má:

  - dvě vinutí, zahřívací a chladicí

  - dvě vinutí, kapacitní a induktivní

  - dvě vinutí, primární a sekundární

- Převodový poměr zapalovací cívky

  - 1:40 až 1:80 vyjímečně 1:100

  - 1:400 až 1:800

  - 1:4 až 1:8

- Vinutí zapalovací cívky jsou uvnitř:

  - spojena dvěma konci cívky

  - spojena jedním koncem cívky a tvoří autotransformátor

  - nespojena

- Úkolem kondenzátoru je:

  - vytvářet výboj kontaktů

  - tlumit hluk jiskry

  - omezit vznik elektrického výboje mezi kontakty přerušovače

- Regulace předstihu zážehu může být:

  - Odstředivá a podtlaková

  - napěťová a proudová

  - zážehová a vznětová

- Charakteristiku odstředivé regulace

  - Udává výrobce vozu

  - určuje síla a tvar pružin

  - Určuje systém dobíjení

- Podtlakový regulátor má za úkol:

  - zmenšovat předstih

  - nemá vliv na předstih

  - zvětšovat předstih

- rozdělovač vysokého napětí slouží:

  - k přivedení VN na svíčku válce

  - odvedení VN na cívku

  - uzemňuje VN přepětí

- Palec v rozdělovači je plastový výlisek, sloužící pro

  - Kontrolu otáček

  - přivedení VN na svíčku válce

  - diagnostiku zapalování

15) Popis jednotlivých částí zapalovací soustavy:

(1)  ______________ _________________ ____________________ _____________

(2) ______________ __________________ ____________________ ____________

(3) ______________ __________________ ____________________ ____________

(4) ______________ __________________ ____________________ ____________

(5) ______________ __________________ ____________________ ____________

(6) ______________ __________________ ____________________ ____________

(7) ______________ __________________ ____________________ ____________

(8) ______________ __________________ ____________________ ____________

SEKUNDÁRNÍ okruh _________________ ____________________ ____________

PRIMÁRNÍ okruh - ___________________ _____________________ ___________

Legenda:

(1) primární vinutí zapalovací cívky		(5) rozdělovač

(2) sekundární vinutí zapalovací cívky	(6) zapalovací svíčky

(3) kontakty přerušovače			(7) kondenzátor

(4) vačka přerušovače				(8) akumulátorová baterie

SEKUNDÁRNÍ okruh –	 tmavě zelená barva, součásti 1, 3, 4, 7, 8

PRIMÁRNÍ okruh -		oranžová barva, součásti 2, 4, 5, 6

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A, 11B, 12 C, 13 A, 14B

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_08