Zapalování

19. TESTOVÉ OTÁZKY 07- 09

- Pojmem motormanagement se označuje:

  - komplexní řízení řízeni motoru se spojenou zapalovací a palivovou částí

  - řízení vozidla více osobami

  - řízení vozidla managementem

- Základem motormanagementu je:

  - Snímač otáček

  - řídicí jednotka s vysoce výkonným mikropočítačem

  - ředitel společnosti

- Největší výhodou motormanagementu je:

  - Snímač otáček

  - vysoce výkonný mikropočítač

  - přesné dávkování paliva a nastavení předstihu zážehu

- Pro přesné dávkování množství paliva je nejdůležitější:

  - konstantní tlak paliva

  - variabilní tlak paliva

  - specifický tlak paliva

- Třírozměrné datové pole je trvale  uloženo:

  - v paměti SD karty

  - v paměti ROM řídicí jednotky

  - v paměti RAM řídicí jednotky

- Zjišťování provozních hodnot provádí:

  - Autotronik 4.ročníku

  - Přejímací technik

  - Snímače a čidla

- Analogově-digitální převodníky převádějí:

  - signály snímačů na digitální data

  - paměti ROM na RAM

  - signály mezi snímači a čidly

- Hodnoty ležící mimo definovaná vstupní data:

  - řídicí jednotka nezpracuje

  - jsou vypočítány lineární interpolací

  - uloží se do paměti ROM

- Volnoběžné otáčky se reguluji:

  - Složením emisí ve výfuku

  - Natočeným hlavním vzdušníkem

  - nastavovačem škrticí klapky a změnou úhlu předstihu zážehu

- Složení směsi se optimalizuje z hlediska emisí

  - ve výfukových plynech pomocí kyslíkové sondy

  - v sacím potrubí váhou vzduchu

  - ve spalovacím prostoru

- Hlavní řídicí signál určení základní doby vstřiku:

  - Je signál snímače otáček vačky

  - Je signál snímače úhlu natočení škrticí klapky

  - Je signál snímače kyslíkové sondy

- Hlavní řídicí signál určení základní doby zážehu:

  - Je signál snímače rychlosti vozu

  - Je signál snímače lambda sondy

  - Je signál snímače otáček klikového hřídele

- Nouzový program (režim) řídící jednotky:

  - Zahrnuje náhradní vstřikovací a zapalovací signály

  - Zapíná se při vybití akumulátoru

  - Spouští se po havárii vozu

- Adaptivní řízení motoru zahrnuje

  - řízení managementem

  - přizpůsobení možným změněným podmínkám

  - řízení adoptovanými osobami

- Do paměti závad v řídicí jednotce se ukládají:

  - Nedostatky osvětlení

  - chyby v řízení vozidla

  - příslušné kódy závad

- Vlastní diagnostika je schopnost pro:

  - přezkušování činnosti akčních členů

  - zapojení připojovacího  adaptéru

  - určení možné závady

- Části palivového systému:

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A, 11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C, 16A

17

- přívodní konektor

- vstřikovač

- přívod paliva

- potenciometr škrtící klapky

- přívod paliva

- regulátor tlaku

- nastavovač škrtící klapky

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_08