Zapalování

20. TESTOVÉ OTÁZKY 09-16

- Každá zapalovací svíčka má uzemňovací elektrody:

  - jednu nebo více elektrod

  - žádnou

  - kruhovou

- Správná teplota špičky izolátoru zapalovací svíčky:

  - Menší než 450°C

  - Rozmezí 450 až 850°C

  - Vyšší než 850°C

- Správná teplota špičky izolátoru zapalovací svíčky:

  - Není samočistící

  - Nastavuje řídící jednotka

  - Je samočistící, kdy úsady a zbytky shoří

- Tepelná hodnota svíčky závisí:

  - Na druhu motoru

  - Na okolní teplotě

  - Na ročním období

- Každé vozidlo musí být konstrukčně provedeno tak, aby rušivé vyzařování:

  - neobsahovalo

  - nepřesáhlo mezní hodnoty

  - nerušilo TV

- U vozidel v provozu nesmí být v konstrukci prováděny zásahy, které:

  - By limitovaly rušení na stanovenou mez

  - By snižovaly rušení nad stanovenou mez

  - By zvyšovaly rušení nad stanovenou mez

- Stupně odrušení dělíme na:

  - Základní I. a zvláštní II.

  - Povinné a nepovinné

  - Televizní a rádiové

- Odrušení I. Stupně - základní musí být účinné:

  - Pouze v pásmech TV

  - ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 1000 MHz

  - pro sítě mobilní GSM

- Odrušení II. Stupně – zvláštní realizuje výrobce:

  - Na pokyn Policie ČR

  - Pro rychlosti nad 100 km/h

  - na výslovnou žádost uživatele vozidla.

- Rušením v rámci elektromagnetické slučitelnosti se rozumí:

  - negativní ovlivnění funkce, poškození či zničení dílu či zařízení

  - hlasitý hovor ve voze

  - pronikání zvuků zvenku do vozidla

- Nejúčinnějším zdrojem elektromagnetického rušení je:

  - Oblouk při svařování

  - jiskra, která vzniká u zapalovací soustavy

  - anténa audiosoustavy

- Rušivé impulsy se mohou od svého zdroje šířit nejčastěji:

  - Světelnými impulsy stroboskopu

  - Hlukem okružní pily

  - Galvanickým vedením a zářením

- Šíření rušení galvanickým vedením znamená:

  - přímé spojení vodičem po síti

  - působení galvanických článků

  - vliv organismu živočichů (žab)

- Přenos intenzity rušení u kapacitní vazby je:

  - Vždy konstantní

  - úměrný frekvenci a vzdálenosti vedení

  - úměrný ceně audiosoustavy

- Přenos intenzity rušení u induktivní vazby je:

  - úměrný ceně akumulátoru

  - světelný se záblesky

  - úměrný proudu, frekvenci a vzdálenosti vedení

- Sekundární zářič vytvářejí:

  - kovové díly přímo nespojené se zdrojem rušení

  - intenzivní časová spektra

  - satelitní antény

- Popis jednotlivých druhů rušení na obrázku a návrh účinného odrušení:

Správná řešení:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9C, 10A, 11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C, 16A

17

- Stínění vodičů, uplatňované složky kapacitní i induktivní, odstranění filtrem + impedancí zátěže

- Galvanický přenos, všechny složky velmi silné, odstranění filtrem + vhodnějším zapojením zátěže

- Stínění oddělením částí, uplatňované složky kapacitní, odstranění filtrem + průchodkové řešení zátěže

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_08