Zabezpečení vozidel

5 ELEKTRONICKÉ  – JEDNODUCHÉ

5.1 Skrytý - tajný vypínač

Přináší velmi oblíbenou a používanou variantu zabezpečení. Účinnost je velmi dobrá, neboť základ spočívá v originalitě a individualitě provedení. Přináší možnost blokovat libovolné elektrické obvody automobilu, nejčastěji například startér, elektroniku motoru, zapalování vozu či elektrické čerpadlo. Může mít dvě základní podoby:

Standardní – páčkový vypínač. Osvědčená a nejlevnější varianta přerušení přívodu elektriky do zapalování bezpečnostním relátkem. Možnost blokovat například startér, zapalování, elektrické čerpadlo. Tajný – skrytý vypínač se doporučuje jako doplněk k již stávajícímu zabezpečení například k zámku řazení Defend Lock, Defend Hook, Construct nebo autoalarmu. Například imobilizér dodávaný do automobilu již z výroby jako sériové zabezpečení nepředstavuje pro zkušeného zloděje žádnou překážku. Skrytý vypínač je jistou alternativní formou překážky proti odcizení vozidla.

Luxusní – kombinace originálních tlačítek. Tato varianta přerušení přívodu elektriky do zapalování je řešena kombinací přepnutí několika originál přepínačů před samotným nastartováním – například pokud budete ctít vozidlo nastartovat, budete muset nejdříve například zapnout mlhová světla, zařadit zpětný chod a zapnout vyhřívání okna. Varianty zapojení se dají různě kombinovat, použít tak můžete například přepínače světel a to potkávacích, parkovacích i dálkových, stěrače, vyhřívání, ventilátor topení na určitý stupeň nebo i blokování nastartování vozu podmínit zapnutím autorádia.

5.2 Imobilizér

Imobilizéry jsou dnes již standardně dodávány do většiny nových vozů. Tyto imobilizéry jsou pevně spojeny s řídícím počítačem, který ovládá celý systém. Když řídící jednotka zjistí, že systém nebyl deaktivován vsunutím originálním klíčem s čipem, neumožní nastartování vozu zamezením přívodu elektrického napětí do čerpadla či do startéru vozu. Nevýhodou originálních imobilizérů je, že se dají lehce překonat výměnou řídící jednotky vozu, kterou si může zloděj k danému typu vozu rovnou přinést.

Nestandartní imobilizéry jsou zapojovány na nezávislé okruhy elektrického systému vozidla. To případnému zloději vozu značně komplikuje situaci, neboť vozidlo nenastartuje pouhou výměnou řídící jednotky vozidla (jako tomu stačí u originál imobilizéru), ale bude muset počítat s nutností odblokovat domontovaný imobilizér. Proto tedy doporučujeme systém namontovat i na vozidlo, které je již originálním imobilizérem vybaveno.

Jednodušší varianta zařízení slouží k ochraně Vašeho vozu před jeho odcizením tím, že zabraňuje nastartování do doby, než systém přijme odpovídající kód. Tento kód je uložen v přívěšku ve tvaru tyčinky, který musí být zavěšen na klíčku k zapalování. K jednomu imobilizéru je možno naprogramovat až 5 kódových klíčů. Systém je schopen zablokovat 3 okruhy důležité pro chod motoru (např. startér, palivové čerpadlo, řídicí jednotku vstřikování). Imobilizér je automaticky aktivován vždy, kdy je zapalování vozu vypnuto. Při každém zapnutí zapalování se imobilizér snaží přečíst kód klíčenky. Pokud tento kód neodpovídá, nebo pokud není klíčenka u spínací skříňky, imobilizér znemožní nastartování Vašeho vozu. V případě ztráty klíčenky, nebo předání vozu do servisu, je imobilizér možno vypnout s pomocí čtyřmístného kódu, který je zapsán na bezpečnostní kartě.

Složitější varianta je účinné automobilové blokovací zařízení s rozšířenými možnostmi. Vozidlo vybavené tímto zařízením lze používat pouze v případě, že se osobní bezdrátový a bezdotykový ovladač nachází v autě anebo jeho těsné blízkosti (max. do 15 m). Bez přítomnosti a přihlášení ovladače je po zapnutí zapalování aktivováno blokování chodu motoru. Zařízení umožňuje nastavit 3 pracovní režimy:

1. Manuální odblokování zařízení pomocí tlačítka na ovladači.

Zařízení po odblokování čeká 3 min. na zapnutí zapalování a přihlášení ovladače. Nedojde-li v průběhu 3 min. k přihlášení ovladače nebo k zapnutí zapalování, imobilizér se znovu automaticky zaktivuje.

2. Automatické odblokování imobilizéru

bez nutnosti stisknout tlačítko na ovladači. Ovladač je trvale aktivní a po zapnutí zapalování proběhne do 10 sek. přihlášení ovladače. Je-li přihlášení neúspěšné, motor se zablokuje. V režimu 2 rovněž není funkční protiúnosový režim.

3. Protiúnosový režim

po zapnutí zapalování probíhá přihlášení ovladače. Dojde-li během jízdy ke ztrátě signálu ovladače na 60 sek. (např. kdyby byl řidič násilně vyhozen z vozidla), zaktivuje se protiúnosový režim. Motor bude dalších 60 sek. přerušovaně blokován a bzučák bude pípat na upozornění neoprávněného používání vozidla. Po 60 sek. se motor zablokuje natrvalo. Tento režim je nejnáročnější na spotřebu energie z baterie ovladače.

Imobilizér také umožňuje připojení ovládání centrálního zamykání (CZ). V manuálním režimu se CZ odemkne/zamkne po stisknutí tlačítka na ovladači. V automatickém režimu se po přiblížení ovladače k autu, CZ automaticky odemkne a po vypnutí zapalování a vzdálení se ovladače na 5 – 15m se CZ automaticky zamkne. K zařízení lze nakódovat 4 dálkové ovladače.

Použitá literatura:

ETZOLD, Hans-Rüdiger. Údržba a opravy automobilů Škoda Octavia II Octavia/Octavia Combi: zážehové motory ..., vznětové motory ... 2., rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 2012, 293 s. Jak na to? (Kopp). ISBN 978-80-7232-435-4

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JEX, R. Údržba a opravy automobilů Ford Fiesta, Ford Fusion, Mazda 2: 2002-2008 : zážehové motory ..., vznětové motory ... 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 376 s. Jak na to? (Kopp). ISBN 978-80-7232-397-5

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7