Zabezpečení vozidel

12 CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ

12.1 Centrální zamykání - úvod

Centrální zamykání automobilu umožňuje řidiči nebo cestujícímu na sedadle vpředu zamknout nebo odemknout všechny dveře vozidla stisknutím tlačítka nebo přepnutím přepínače. Centrální zamykání bylo poprvé použito u luxusního vozu Scripps-Booth v roce 1914, ale nebylo běžné, dokud ho znovu nezavedl Packard v roce 1956. Dnes se téměř u všech modelů automobilů nabízí přinejmenším jako doplňková výbava. Zpočátku centrální zamykání ovládalo pouze dveře, ale dnes disponují systémy, ovládající víko zavazadlového prostoru nebo dvířka plnění otvoru palivové nádrže. U moderních automobilů je také běžné, že se zámky automaticky aktivují, když se zařadí rychlostní stupeň nebo vozidlo dosáhne určité rychlosti. U takových systémů se obvykle dveře odemknou při zaparkování.

Dálkové a bezobslužné zamykání umožňuje stiskem tlačítka odemknout najednou všechny dveře vozu nebo je opět zamknout. Některé vozy dnes mají s centrálním zamykáním také dálkový bezklíčový systém, který umožňuje odemykat vozidlo stiskem tlačítka na dálkovém ovladači (nebo, u některých vozů Ford a Nissan Maxima, vložením číselné kombinace přes klávesnici). Tyto systémy potvrzují úspěšné odemčení či zamčení pomocí vhodného světelného nebo krátkého zvukového signálu a obvykle nabízejí možnost mezi oběma variantami přepínat. Obě poskytují tutéž funkcionalitu, avšak světelný signál je diskrétnější, kdežto zvukový může být nepříjemný v obytných oblastech nebo všude jinde, kde se často parkuje (např. na krátkodobých parkovištích). Jiná vozidla mají bezobslužný systém založený na vzdálenosti. Je spouštěn tím, že je jeho vysílač v určité vzdálenosti od vozidla. Některé systémy obsahují navíc ještě funkci pro otevírání garážových vrat.

12.2 Centrální zamykání - konstrukce

Zamykají se všechny dveře a víko zavazadlového prostoru, ovládací místa vně vozidla jsou umístěna ve vložkách zámků ve dveřích řidiče, dveřích spolujezdce a ve víku zavazadlového prostoru, uvnitř vozu je tlačítko Lock/Unlock ve dveřích řidiče.

Zvláštnosti každé konstrukce se liší výrobcem vozu a zamykání, například zamčením přecházejí dveře do stavu zajištění proti krádeži (režim „SAFE“). Toto se opticky projeví blikáním diody LED vedle vnitřního zajišťovacího tlačítka ve dveřích řidiče. Ve stavu SAFE jsou vnitřní zajišťovací tlačítka mechanicky odpojena a zevnitř vozidla není možno žádné dveře pomocí kliky otevřít.

Vnitřním tlačítkem Lock/Unlock se zamknou současně všechny 4 dveře, pomocí vnitřního zajišťovacího tlačítka se dají zamknout jen příslušné dveře. Příkazy pro zavření jsou provedeny jen tehdy, jsou-li dveře ovládacího místa a dveře řidiče zavřeny.

12.3 Centrální zamykání - Rádiové dálkové ovládání

Pomocí rádiového dálkového ovládání lze provádět činnosti centrálního zamykání (odemykání a zamykání) bez mechanické manipulace se zámkem.

V držadle klíčku od vozu (klíčku k zapalování) jsou umístěny baterie a vysílačka. Přijímač signálu se nachází v centrální řídicí jednotce komfortní elektriky. Zamknout se dají všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.  Ovládací místa – dvě tlačítka na držadle klíčku k zapalování s funkcí odemknout - zamknout centrální zamykání krátkým stiskem tlačítek. Zvláštnosti a okruh účinnosti – pomocí rádiového dálkového ovládání lze ovládat až do vzdálenosti 10 m od vozidla centrální zamykání a varovné zařízení proti krádeži. Jsou-li baterie již částečně vybité, okruh účinnosti se zmenší. Jestliže v době do 30 s po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním nebudou na vozidle otevřeny žádné dveře nebo víko zavazadlového prostoru, uvede se centrální zamykání a varovné zařízení automaticky zase do původního stavu. Pokud je stisknuté tlačítko pro odemknutí, popřípadě pro zamknutí, bliká kontrolka na držadle klíčku.

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Výkladový automobilový slovník: praktická příručka pro údržbu a seřizování vozidla svépomocí. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011, 256 s. Auto-moto-profi (Computer Press). ISBN 978-80-251-3725-3

KREJČÍ, František. Elektrotechnika II: pro 3. ročník UO Automechanik. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2006, 176 s. ISBN 80-733-3042-3

PLŠEK, Bořivoj. Opravy automobilů: praktická příručka pro údržbu a seřizování vozidla svépomocí. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 164 s. Příručka uživatele vozu. ISBN 978-80-251-1808-5

PLŠEK, Bořivoj. Škoda Octavia: obsluha, údržba a opravy vozidla svépomocí. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 224 s. Příručka uživatele vozu. ISBN 978-80-251-3123-7