Zabezpečení vozidel

13 PARKOVACÍ ASISTENT

13.1 Parkovací asistent - úvod

Parkovací asistent je rozšířenou komfortní funkcí zabezpečení, k nimž dále patří asistent pro příčné parkování, varování před poškozením boků vozidla, asistenční systémy pro vyjíždění z parkovacího místa a plně automatické parkování zcela bez přičinění řidiče. Jeho podstatou je využití ultrazvukových senzorů pro automobily, které usnadňují řidičům život.

Začátek vývoje ultrazvukových senzorů pro sledování prostoru před a za vozidlem během parkování se datuje do roku 1989 u firmy Bosch, kterou rychle následovaly další jako Ford a Mercedes-Benz. První automobily se sériovým ultrazvukovým systémem „Parkpilot“ jako výbavou na přání byly Ford-Scorpio, vyrobené německou pobočkou firmy v roce 1993, hned v následujícím roce 1994 následovala druhá generace, kterou montoval Mercedes-Benz do svých luxusních sedanů třídy S.

Z původního jednoduchého systému Parkpilot pro sledování vzdálenosti od překážky a zabránění drobným kolizím při parkování byl vyvinut firmou Bosch v roce 2006 první parkovací asistenta na světě, který ve vozech Citroën C4 Picasso přeměřoval délku parkovacího místa. První poloautomatický parkovací asistent Bosch pro vozidla s elektrickým posilovačem „Park Steering Control“ přišel na trh v roce 2008 ve vozech Mercedes-Benz třídy A a B. Dále následovala varianta „Park Steering Information“ s nápovědou pro správné natočení volantu ve vozech Opel Insignia. Tento systém byl vyvinutý pro automobily s hydraulickým posilovačem řízení.

13.1 Parkovací asistent - možnosti

Avšak s technicky vyzrálými senzory překážek a parkovacími asistenty pro podélné parkování není inovační potenciál ultrazvukové techniky ještě zdaleka vyčerpán. Význam „hmatových smyslů“ pro „vnímání“ okolí vozidla tímto vývojem dále vzroste. „Parkování a manévrování bude díky této technice ještě pohodlnější, a výrazně tím klesne zatížení řidiče stresem. Přínosem bude rovněž ještě lepší využití většinou nedostatkových parkovacích míst ve městech a plynulejší provoz, neboť zaparkování a vyjíždění z parkovacího místa proběhne mnohem rychleji. Také výrazně poklesne četnost škod následkem kolizí při parkování.

Současný stav techniky symbolizuje poloautomatický parkovací asistent, který prostřednictvím elektrického posilovače řízení přebírá veškeré řízení, takže řidič při manévrování musí už jen přidávat plyn a brzdit. Elektrický posilovač řízení s podporou funkcí „Park Steering Control“ je nezbytným předpokladem pro veškeré systémy samočinného parkování. Vozidla s hydraulickým posilovačem řízení je k dispozici alternativa v podobě nápovědy „Park Steering Information“ s poukazy na optimální natočení volantu při manévrování.

V blízké budoucnosti se předpokládá větší aplikace přídavné funkce nového asistenta pro vyjíždění z parkovacího místa, která pomůže řidiči uvést své vozidlo do správné výchozí pozice a následně převezme řízení, aby vůz bezpečně vyjel z parkovacího místa. Řidič přitom sleduje okolní provoz, ovlivňuje rychlost vyjíždění z parkovacího místa přidáváním plynu a brzděním a kdykoli může funkci vypnout uchopením volantu nebo zabrzděním vozidla. Předpokladem pro zavedení nových asistenčních funkcí pro parkování je vývoj ultrazvukových senzorů s větším dosahem. Tyto senzory se používají již dnes pro podélné parkování a v budoucnosti budou podporovat také příčné parkování. Větší dosah senzorů je nezbytný pro měření hloubky parkovacího místa.

Kromě toho probíhá vývoj další nové funkce pro sériovou výrobu nazývanou „Side Distance Warning“, což v praxi to znamená, že ultrazvukové senzory sledují při parkovacím manévru nejen prostor před a za vozidlem, ale také po jeho stranách. Tato ochranná funkce pro boky vozidla varuje před srážkou s překážkami, které jsou pro řidiče jen obtížně viditelné a mohou snadno způsobit drahé poškození karoserie.

Vývoj celého procesu parkování spěje k plné elektronizaci, kdy bude zcela záměrně vyloučen chybový modul člověka a veškerá činnost systémů parkovacího vozidla bude v budoucnosti svěřena elektronice. Výsledkem je plně automatický parkovací asistent, který vůz rychle a bezpečně zaparkuje zcela samočinně bez jakéhokoli přičinění řidiče. Řidič bude na celý proces už jen dohlížet a v případě pochybností může parkování kdykoli přerušit zásahem do řízení nebo sešlápnutím brzdového pedálu.

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk a Bronislav ŽDÁNSKÝ. Výkladový automobilový slovník: praktická příručka pro údržbu a seřizování vozidla svépomocí. 4., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011, 256 s. Auto-moto-profi (Computer Press). ISBN 978-80-251-3725-3

PLŠEK, Bořivoj. Opravy automobilů: praktická příručka pro údržbu a seřizování vozidla svépomocí. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 164 s. Příručka uživatele vozu. ISBN 978-80-251-1808-5

PLŠEK, Bořivoj. Škoda Octavia: obsluha, údržba a opravy vozidla svépomocí. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 224 s. Příručka uživatele vozu. ISBN 978-80-251-3123-7