Zabezpečení vozidel

## 18. TESTOVÉ OTÁZKY 05-08

- Skrytý - tajný vypínač blokuje libovolné elektrické obvody automobilu, nejčastěji:

  - startér, elektroniku motoru, zapalování vozu či elektrické čerpadlo

  - osvětlení, brzdy

  - alternátor, diferenciál

- Výhodou varianty kombinace originálních tlačítek je:

  - Jednoduchost

  - Použití standartních prvků ovládání

  - Spínání osvětlení

- Standartní imobilizéry jsou pevně spojeny s řídícím počítačem, aktivují se:

  - Vypínačem

  - Centrálním zamykáním

  - vsunutím originálního klíče s čipem

- Nestandartní imobilizéry nejsou pevně spojeny s řídícím počítačem, aktivují se:

  - Vypínačem nebo čipem

  - Centrálním zamykáním

  - vsunutím originálního klíče

- Nestandartní dálkové imobilizéry nejsou pevně spojeny s řídícím počítačem, aktivují se:

  - Vypínačem nebo čipem

  - Dálkovým ovládáním pro zvolený režim

  - vsunutím originálního klíče

- Systém autoalarmu zahrnuje hlídání:

  - Střešního okna

  - kapoty a zavazadlového prostoru

  - všech dveří, kapoty a zavazadlového prostoru

- Vestavěný převodník alarmu umožňuje připojení většiny nových vozů:

  - na diagnostiku zařízení CAN BUS

  - na nabíjecí stanici

  - na přívěsný vozík

- Komunikace alarmu s bezdrátovými periferiemi umožní:

  - Nastartování a zahřátí vozu

  - střežení vnitřního prostoru vozu nebo i jeho okolí (garáž, přívěs)

  - uzavření oken při dešti

- Pagerové alarmy při napadení vozu signalizují, že vozidlo bylo napadeno:

  - světly a houkačkou

  - blikáním a troubením

  - vysíláním majiteli vozu

- Dosah pagerového alarmu je přibližně:

  - 2000 m

  - 500 m

  - 20 km

- Autoalarm s GSM komunikátorem umožní kombinaci zabezpečení automobilu pomocí:

  - GPS a GSM

  - imobilizéru a přenosu poplachové informace na zvolený mobilní telefon

  - GSM a Can Bus

- GSM + GPS autoalarm umožňuje současnou kombinaci:

  - komunikace GSM několika osob ve vozidlech

  - komunikace GSM několika vozidel

  - satelitního vyhledávání s alarmem, lokalizace s přesností na 1 metr

- Informace z modulu GPS je možné přenášet bezdrátově pomocí:

  - modulu Bluetooth z autoalarmu

  - kapesního počítače

  - mobilního telefonu

- Služba Kniha jízd umožňuje automaticky stahovat informace:

  - O zavedení trasy do technického průkazu

  - o jednotlivých jízdách vozidla včetně času a trasy od startu do cíle

  - o nejnižších cenách PHM v okolí

- Elektronický mikroalarm EMA

  - Je určen pro jedno konkrétní vozidlo

  - Posílá zprávy do centrály zabezpečení

  - Je určen pro libovolný vůz, snadno ovladatelný pomocí zvoleného mobilu

- Elektronický mikroalarm EMA

  - má integrovány speciální senzory s možností připojení dalších externích čidel

  - vyžaduje montáž senzorů

  - pracuje bez senzorů

- Elektronický mikroalarm EMA

  - Vyžaduje montáž ve speciální dílně

  - je trvale zasunut v napájecím konektoru (konektor zapalovače) automobilu

  - není určen pro automobily

- Požadavky na elektronické alarmy motocyklů a čtyřkolek:

  - Mobilní a levné

  - Barevné a pestré

  - lehké, malé a spolehlivé

- Jako  elektronické alarmy motocyklů a čtyřkolek se používají nejčastěji:

  - motoalarmy s immobiliserem, standardně vybaveným plovoucím kódem

  - zámek FAB s více stavítky

  - skrytý vypínač

- Náklonový detektor s otřesovým čidlem chrání stroj proti:

  - Poruše stojánku motocyklu

  - neoprávněnému nastartování, ale i proti odtlačení

  - jízdě v prudkém svahu

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B,

6C, 7A, 8B, 9C, 10A,

11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C,

16A, 17B, 18C, 19A, 20B