Zabezpečení vozidel

## 19. TESTOVÉ OTÁZKY 09-12

- Elektromechanické zabezpečení kombinuje prvky:

  - elektronické s pevnými mechanickými komponenty

  - alternátor s diferenciálem

  - mechanické a kinematické

- Pro odblokování musí řidič použít:

  - Klíč s elektronickou čtečkou

  - bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla

  - systém ABS

- Stav a průběh zamykání jsou signalizovány:

  - Akustickou houkačkou

  - Mobilním telefonem

  - barevně LED diodou na čtecím zařízení v zorném poli řidiče

- Řídicí jednotka dává pokyn k zablokování řadící páky po vytažení klíčku ze zapalování:

  - při zařazeném zpětném chodu u manuální převodovky nebo při poloze Parking u automatické převodovky

  - při zařazeném zpětném chodu u automatické převodovky nebo při poloze Parking u manuální převodovky

  - kdykoli při zastavení na dobu delší než 60minut

- Pro odblokování musí řidič použít bezkontaktní čip, který přiloží:

  - Ke dveřím při odemykání vozidla

  - na určité místo v interiéru vozidla

  - k víku zavazadlového prostoru

- Elektromechanické zabezpečení kapoty vozu může uzamknout kapotu zevnitř automobilu, čímž chrání a znemožňuje přístup:

  - K záložnímu kolu a výbavě vozu

  - K chladicímu systému a ventilátoru

  - k drahým součástkám jako jsou řídící jednotka, xenonové světlomety

- Černá skříňka (BLACK BOX) do auta je zařízení, které:

  - monitoruje a zapisuje určité důležité údaje o jízdě auta

  - Slouží k bezpečnému uložení šperků při jízdě

  - Kontroluje provozní režimy a nastavení sítě Can-Bus

- Jako úložiště záznamu slouží:

  - Vnitřní paměť RAM

  - paměťové karty SD, respektive SDHC pro záznam v řádu několika hodin

  - DVD RW

- Záznamy se pořizuje v cyklech neustále dokola, starší záznamy se:

  - Uchovávají v okresním archivu

  - Kopírují na HDD

  - automaticky přemazávají

- Černá skříňka pro záznam obrazu s GPS vícekanálová se používá se pro záznam videa a zvuku v nepřetržité smyčce. Je možné najednou zaznamenávat:

  - údaje až ze 3 kamer a 1 mikrofonu

  - údaje z 1 kamery a až ze 3 mikrofonů

  - údaje pouze z kamer bez audiozáznamu

- Zvláštní záznamový režim umožní uložit stav

  - Při sníženém osvětlení

  - pokud dojde k neobvyklému zrychlení nebo zpomalení

  - při řízení nezkušeným řidičem

- Komfortní funkce jsou spolu propojeny a výměna dat se provádí pomocí:

  - SD karty

  - Flash disku

  - sběrnicového systému CAN-Bus

- K decentrálnímu systému komfortní elektroniky patří:

  - jedna centrální řídicí jednotka a čtyři dveřní řídicí jednotky

  - jedna dveřní řídicí jednotka a čtyři centrální řídicí jednotky

  - všechny řídicí jednotky

- Diagnostika řídicích jednotek se provádí průchozím místem k diagnostické svorkovnici:

  - Přes USB připojení

  - přes vedení-K na centrální řídicí jednotce

  - pomocí Lin Bus sběrnice

- Dveřní řídicí jednotky se systémem CAN-Bus snižují potřebný počet vedení:

  - Z 10 na 5

  - Z 20 na 5

  - Ze 33 na5

- Informace o vozidle (např. svorka 15 zapalování, vyhřívání skla víka zavazadlového prostoru, rychlost) jsou předávány centrální řídicí jednotkou:

  - do datového vedení systému CAN-Bus

  - imobilizéru vozidla

  - přímo GPS

- Centrální zamykání bylo poprvé použito v roce

  - 1884

  - 1914

  - 1944

- Centrální zamykání automobilu umožňuje řidiči nebo cestujícímu na sedadle vpředu:

  - Nerušený výhled ze zamčeného vozidla

  - Startování za zhoršených teplotních podmínek

  - Ovládat všechny dveře vozidla stisknutím tlačítka nebo přepnutím přepínače

- U moderních automobilů je také běžné, že se zámky automaticky aktivují:

  - když se zařadí rychlostní stupeň nebo vozidlo dosáhne určité rychlosti

  - pokud je vůz plně obsazen

  - v blízkosti kontroly policie

- Příkazy pro zavření jsou provedeny jen jsou-li dveře ovládacího místa a dveře řidiče:

  - otevřeny

  - zavřeny

  - v libovolné poloze

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B,

6C, 7A, 8B, 9C, 10A,

11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C,

16A, 17B, 18C, 19A, 20B