Zabezpečení vozidel

## 20. TESTOVÉ OTÁZKY 13-16

- Parkovací asistent je rozšířenou komfortní funkcí zabezpečení, která využívá:

  - ultrazvukových senzorů pro automobily

  - pomoc poučeného asistenta

  - bezkontaktní placení parkování

- Sledování prostoru před a za vozidlem během parkování se datuje do roku:

  - 1969 u firmy Apple

  - 1989 u firmy Bosch, Ford a Mercedes-Benz

  - 2009 u firmy Hitachi

- Poloautomatický parkovací asistent pro vozidla je možné použít u posilovače řízení:

  - Elektrického

  - Hydraulického

  - Elektrického i hydraulického

- Poloautomatický parkovací asistent pro vozidla přebírá veškeré řízení, řidič:

  - přidává plyn a brzdí

  - jen kontroluje činnost

  - brzdí a brání nárazu zboku

- Předpokladem pro zavedení nových asistenčních funkcí pro parkování je:

  - Zlepšení výcviku v autoškole

  - vývoj ultrazvukových senzorů s větším dosahem

  - využití parkoviště u supermarketů

- Nové funkce sledují při parkovacím manévru prostor:

  - před a za vozidlem

  - před a pod vozidlem

  - před a za vozidlem a také po jeho stranách

- Vývoj celého procesu parkování spěje:

  - k plné elektronizaci, kdy bude zcela záměrně vyloučen chybový modul člověka

  - k částečné elektronizaci, kdy se člověk využívá při začátku a konci manévru

  - k vyloučení elektronizace a její chybovosti

- Elektromotoricky ovládané stahování předních a zadních oken

  - Má jeden centrální elektromotor pro všechny dveře

  - má v každých dveřích vlastní elektromotor pro stahování okna

  - používá motor automobilu

- Ovládání motorů spouštěčů stahování oken předních a zadních dveří je prováděno

  - centrálně, pomocí Gateway

  - kapacitně, pomocí akumulátoru

  - decentrálně, prostřednictvím příslušných dveřních řídicích jednotek

- Ovládací místa spouštění oken vně vozidla jsou tvořeny:

  - vložkami zámků ve dveřích řidiče, spolujezdce a zavazadelníku nebo dálkové ovládání

  - Uzávěrem kapoty motoru

  - pákou pod vozidlem

- Princip ovládání střešních oken je shodný s ovládání oken dveřních, rozdílná je pouze:

  - vertikální poloha mechanismu i okna a masivní konstrukce ovládacích mechanismů

  - horizontální poloha mechanismu i okna a plochá konstrukce ovládacích mechanismů

  - centrální poloha mechanismu i okna a složitá konstrukce ovládacích mechanismů

- Při uzamčení vozidla s progresivní konstrukcí se střešní okno:

  - uzavře jen za deště a chladu

  - musí uzavřít ruční pákou

  - uzavře automaticky, nebo zůstane v zabezpečené poloze

- Automaticky zastínitelná vnější a vnitřní zpětná zrcátka chrání řidiče:

  - za tmy před oslňováním vozidly jedoucími za ním

  - Za dne před oslňováním sluncem

  - za dne i za tmy před nadměrným osvětlením

- Konstrukce snímače pro automatické spínání světel využívá směrové snímače osvětlení:

  - jeden snímač v horizontálním a jeden ve vertikálním směru

  - tři snímače v horizontálním a jeden ve vertikálním směru

  - jeden snímač v horizontálním a tři ve vertikálním směru

- Personalizace je speciální funkce, jenž umožňuje přizpůsobit:

  - většinu funkcí personálnímu řediteli

  - všechny funkce po záruce vozidla

  - některé funkce vozidla uživateli, aniž by musel navštívit servis

- Funkce hlídání vnitřního prostoru je realizována pomocí:

  - tří ultrazvukových snímačů

  - Dvou infračervených snímačů

  - čtyř indukčních snímačů

- Tlačítko pro deaktivaci snímače hlídání vnitřního prostoru umístěno:

  - U spolujezdce, ve schránce na doklady

  - U řidiče, ve spodní části B sloupku

  - Na páce ruční brzdy mezi řidičem a spolujezdcem

- Podmínkou pro deaktivaci hlídání vnitřního prostoru je:

  - vypnuté zapalování (svorka 15)

  - uzamčení vozidla

  - vypnuté zapalování (svorka 15) a vytažený klíček ze spínací skřínky

- Řídící jednotka nastavuje práh citlivosti pro vyvolání poplachu v závislosti:

  - na vstupních signálech (otevřené okno, instalace přídavného topení)

  - na zatížení vozidla

  - dle okolní teploty

- Řídicí jednotka komfortního systému aktivuje snímač hlídání vnitřního prostoru pomocí:

  - datové sběrnice CAN

  - datové sběrnice LIN

  - pomocí Gateway

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B,

6C, 7A, 8B, 9C, 10A,

11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C,

16A, 17B, 18C, 19A, 20B