Elektroinstalace

1 ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 Související předpisy

Elektrickou instalací se rozumí umístění, upevnění, propojení a jištění elektrických zařízení motorových vozidel a jejich vozidel přípojných. Základní požadavky na elektrická zařízení (a tedy i na elektrickou instalaci) motorových vozidel jsou obsaženy v ČSN 30 4002. Propojení jednotlivých elektrických zařízení na motorovém vozidle se řídí ustálenými zásadami. Většina spotřebičů je se zdrojem elektrické energie spojena jedním vodičem a proudový okruh se uzavírá přes kostru vozidla.

Odpojovač akumulátoru Vyhláška č. 102/1995 Sb   (§ 55, odstavec 5) předepisuje pro nákladní automobily nad celkovou hmotnost 3,5 t (kategorie N2 a N3), vozidla pro dopravu osob, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 t (kategorie M2 a M3), traktory (kategorie T) a samojízdné pracovní stroje (kategorie S S) odpojovač akumulátoru.

Odpojovačem akumulátoru musí být možno snadno oddělit akumulátor od ostatní elektrické instalace. Sníží se tím nebezpečí zkratů a případného vzniku požáru při práci na vozidle nebo při dopravních nehodách.

1.2 Rozdělení elektrického rozvodu

Podle účelu je možno rozdělit síť elektrických zařízení na vozidle do pěti základních obvodů:

1 Obvod zdrojů

2 Obvod pohotovostních spotřebičů

3 Obvod denních spotřebičů

4 Obvod hlavních světlometů

5 Obvod návěstních světel

1.2.1 Obvod zdrojů

Obvod zdrojů propojuje nabíjecí soustavu a akumulátorovou baterii a připojuje je k rozváděcím přepínačům, pojistkám a svorkovnicím. Do tohoto obvodu patří i výkonový obvod spouštěče. Obvod zdrojů propojuje svorky B+ a 30 před pojistkami a

spínači.

1.2.2 Obvod pohotovostních spotřebičů

Obvod spojuje zařízení, která mají být v pohotovosti i za klidu vozidla a připojují se ke svorce 30 přímo přes pojistky nebo samostatnými spínači. Je to např. zásuvka montážní lampy, vnitřní osvětlení, návěst otevřených dveří apod.

1.2.3 Obvod denních spotřebičů

Tento obvod má větve připojené k obvodu zdrojů společným spínačem, který se nazývá spínač zapalování (spínací skříňka). Patří sem větve zapalování denních spotřebičů (svorka 15), ukazatelů směru (svorka 49), brzdových světel (svorka 54), stěračů (svorka 53), ovládání spouštěče (svorka 50) a řada dalších.

1.2.4 Obvod hlavních světlometů

Obvod spojuje světlomety se svorkami 56, 56a a 56b na hlavním spínači světel, který je spojen se svorkou 30.

1.2.5 Obvod návěstních světel

Obvod zajišťuje spojení předních a zadních obrysových světel, osvětlení zadní státní poznávací značky a přístrojové desky se svorkou 58, která je součástí hlavního spínače světel.

1.3 Základní požadavky na elektrickou instalaci

umístění vnějšího osvětlovacího zařízení je předepsáno normami (ČSN 30 4302, ČSN 30 4303 a ČSN 30 4305) a vyhláškou č. 102/1995 Sb.

ostatní elektrická zařízení se vzhledem ke karosérii (popř. rámu) a motoru umísťují podle svého účelu tak, aby spoje byly co nejpřehlednější a aby bylo zaručeno, že zařízení budou pracovat v prostředí a za podmínek, pro které byla určena, a aby tak byla zajištěna ochrana proti korozi, poškození izolace apod.

zařízení musí být upevněna tak, aby nedošlo vlivem otřesů k jejich uvolnění a aby bylo zajištěno trvalé a dokonalé spojení s kostrou,

u částí, jejichž porucha by mohla vážně ohrozit bezpečnost provozu (např. části vnějšího osvětlovacího zařízení) se vyžaduje, aby je bylo možno vyměnit použitím nářadí z výbavy vozidla. Dále je třeba zajistit, aby části, s jejichž výměnou je nutno počítat, a seřizovaci prvky zařízení byly snadno přístupné.

1.4 Základní části elektrického rozvodu

- vodiče včetně způsobů připojování,

- spínače,

- jištění elektrických obvodů

jsou rozebrány a vysvětleny v dalších samostatných částích.

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika, 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7