Elektroinstalace

2 VODIČE (KABELÁŽ)

2.1. Silové vodiče

Pro elektrickou instalaci se na motorových vozidlech používají téměř výhradně (s výjimkou obvodu zapalování) vodiče, které mají podle normy ČSN 34 7445 označení CYA. Vodič je tvořen vodivým jádrem a izolací. V uvedené normě jsou tyto vodiče označovány jako silové.

Norma rovněž stanoví vlastnosti vodiče:

C - jádro vodiče je složeno z měděných drátků,

Y - izolace vodiče je z PVC různých barev. Dovolená teplota je v rozsahu -40°C až +65°C,

A - vodič má kruhový průřez.

V souvislostí s odrušením motorového vozidla může být použit i stíněný vodič CYAF, který má opletení tvořené měděnými drátky. Jinak jsou jeho parametry stejné jako v předchozím případě.

Pro ukostření skupiny motoru a někdy i akumulátoru, případně spouštěče se používá pružný pás spletený z měděných drátků. Konce pásku jsou pocínované.

2.1.1 Dimenzování vodiče

Výrobce motorového vozidla dimenzuje vodiče tak, aby nebyla překročena dovolená teplota jádra (a tím i izolace) a dovolený úbytek napětí. Současně je nutno zajistit, aby průřez jádra nebyl zbytečně velký.

2.1.1.1 Určení průřezu vodiče

Na určení průřezu vodiče má rozhodující vliv maximální dovolené oteplení. Při určení průřezu je samozřejmě důležité, je-li vodič v provozu krátkodobě nebo dlouhodobě. Pro obvody spouštěčů je proto povolená hustota proudu v rozsahu 20 A/mm2 až 30 A/mm2, pro ostatní obvody 5 A/mm2až 10 A/mm2.

Hodnoty maximální proudové zatížitelnosti jsou v tabulce:

2.1.1.2 Kontrola povoleného úbytku napětí

Velikost úbytku napětí je závislá na odporu vodiče a tedy i na jeho průřezu.

Pro povolenou velikost úbytku napětí platí ustanovení článku 34 normy ČSN 30 4002:

a) Souprava spojovacích a spínacích částí elektrického rozvodu ve vozidle se musí volit tak, aby celkový úbytek napětí mezi svorkami zdroje a svorkami spotřebiče nepřekročil 12% jmenovitého napětí při jmenovitém proudu a při zapojení všech spotřebičů. Podmínka platí i pro elektrické obvody na návěsech a přívěsech.

b) U spínacích a spojovacích zařízení se měří úbytky napětí na svorkách. U zařízení, která jsou vytvořena jako konstrukční části jiných zařízení, se měří úbytky na vývodech této konstrukční části.

c) U spínacích a spojovacích zařízení nesmí celkový úbytek měřený na svorkách při 125% jmenovitého proudu, tj. uvažovaného maximálního proudu, překročit 0,2 V.

d) U zařízení, u nichž je sdruženo více účelových činností a která z toho důvodu musí mít více spínacích míst zařazených za sebou, nesmí celkový úbytek napětí překročit 6% jmenovitého napětí při 125% jmenovitého proudu.

Poznámka. Části zde uváděných norem nemusí být jejich doslovnou citací.

Praktická kontrola úbytku napětí se provede srovnáním naměřené hodnoty s hodnotou vypočtenou podle uvedených ustanovení odstavce 34 normy ČSN 30 4002.

Je třeba si však uvědomit, že na úbytek napětí naměřený mezi svorkami má vliv nejen odpor vodiče, ale také přechodové odpory ve spojích a na kontaktech spínačů, které většinou ovlivňují velikost úbytku napětí více než samotný vodič.

2.2 Vysokonapěťové vodiče (zapalovací kabely)

Konstrukce zapalovacích kabelů - vodivou část představuje jádro (1), které je uvnitř vnějšího pláště (2), který zaručuje vysokonapěťovou izolaci. Pro zvýšení elektrické pevnosti může být kabel ještě opatřen izolační vrstvou (3), která je vložena mezi jádro (1) a vnější plášť (2). V případě, že je pro odrušení zapalovací soustavy použito stínění, je mezi izolační vrstvu (3) a vnější plášť (2) umístěno kovové opletení (4).

2.2.1 Řez zapalovacím kabelem

A-jádro, B-vnitřní izolace, C-opředení, D-vnější plášť, E-kontakt, F-převlečka, koncovka

2.2.2 Charakteristické údaje zapalovacích kabelů (převzato od firmy TESLA Blatná a. s.):

| Technická specifikace sad |
| --- |
| Sada T001X |
| Parametr kabelu | C | B | H | S | G | M | P |
| Vnější plášť | silikon | EVA | silikon | silikon | silikon |
| Jádro | měděné | odporové | odporové | odporové | induktivní |
| Průměr kabelu | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm | 5 mm |
| Teplotní rozsah | -40 až +220 °C | -40 až +220 °C | -30 až +200 °C | -40 až +200 °C | -40 až +220 °C | -40 až +220 °C | -40 až +220 °C |
| Třída ISO 3808 | E | E | D | E | E | E | E |
| Barva kabelu | černá | modrá | šedá | červená |

- průrazné napětí — 15 kV až 40 kV

- odpor jádra měděné 20mΩ/m, polovodivé - 13 kΩ/m až 25 kΩ/m, odporové - 9 kΩ/m až 21 kΩ/m,

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika, 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-sady-zapalovacich-kabelu-parametry.php