Elektroinstalace

12 AKUMULÁTORY – REGULACE NAPĚTÍ

12.1 Regulace – požadavky

Na základě charakteristik nabíjení a vybíjení v předcházející části je velmi důležité provádět aktivní regulaci nabíjecích hodnot proudu a napětí s cílem udržení napětí vozidlové elektrické sítě na stabilní minimálně kolísající úrovni.

Poněvadž generátor je poháněn od motoru, mění se jeho otáčky v poměrně značném rozsahu a svorkové napětí by značně kolísalo a při vysokých otáčkách by dosahovalo vysokých hodnot. Proto je nutno napětí regulovat, a to tak, aby se provozní napětí pohybovalo kolem 14 V (pro jmenovité napětí 12 V). Napětí generátoru leží tedy těsně pod napětím, při kterém začíná plynování elektrod (14,4 V), tím je zaručeno dostatečné nabíjení akumulátoru a nehrozí nebezpečí jeho přebíjení. U moderních vozidel se regulace provádí zásadně automaticky, nezávisle na vůli obsluhy, pomocí speciálních regulačních obvodů, které vyhodnocují skutečnou úroveň napětí palubní sítě vozidla a na základě zjištěných hodnot dokáží upravit budicí proud zdroje energie – zpravidla alternátoru.

Nedodržení provozních hodnot či jejich kolísání může mít podstatný vliv na spolehlivost i životnost komponentů elektroinstalace, proto nastavení a spolehlivá činnost systému regulace napětí patří k základním kontrolám elektrického vybavení vozu. Závislost mezi velikostí budicího proudu Ib a napětím UG indukovaným v pracovním vinutí. Z grafu plyne, že požadovaná velikost budicího proudu závisí nejen na otáčkách alternátoru, ale i na jeho zatížení.

12.2 Regulace – řešení

Intenzita magnetického pole je závislá na velikosti budicího proudu Ib, reguluje se velikost tohoto proudu. Regulátor periodicky spíná a vypíná budicí obvod a tím mění velikost budicího proudu a zesiluje nebo zeslabuje příslušné magnetické pole.

V okamžiku sepnutí budicího obvodu však nedochází k náhlému vzrůstu budicího proudu na maximální hodnotu, která by odpovídala činnému odporu budicího vinutí. V důsledku vlastní indukčnosti budicího vinutí je nárůst velikosti budicího proudu pozvolnější a tomu odpovídá i pomalejší nárůst svorkového napětí generátoru.

Podobně také při přerušení budicího obvodu dochází vlivem vlastní indukčnosti budicího vinutí k pomalejšímu poklesu budicího proudu i svorkového napětí alternátoru.

Regulátory napětí vozidel mohou být konstruovány dvěma základními způsoby:

a) sestaveny z diskrétních součástí (tranzistory, diody, tyristory)

b) používají hybridní - monolitické obvody, kdy je celý regulátor na jednom čipu.

Proti předcházejícím konstrukcím mají výhodné vlastnosti, z nichž nejdůležitějšími jsou:

- velmi krátká doba spínáni a tím vysoké přesnosti regulace,

- neobsahuje mechanické kontakty - není tedy zapotřebí údržba,

- dosahované vysoké spínací proudy umožňují zmenšení rozměrů a montáž do alternátoru

- při spínání nevzniká jiskření a tím se omezuje rušení,

- odolnost proti nárazům, vibracím a povětrnostním vlivům,

- možnost elektronické kompenzace teplotních vlivů,

- dosažení velmi malé tolerance kolísání regulovaného napětí,

12.3 Regulace – zvláštnosti

Regulace proudu - Generátor je nutno ochránit proti nadměrnému odběru proudu pouze u dynam, který by znamenal přetěžování a případné zničení pracovního vinutí. U alternátoru není možné odebírat větší než určitý daný maximální proud.

Zpětný spínač - Úkolem zpětného spínače je zabránit, aby proud šel z akumulátoru do generátoru v případě, že je na akumulátoru větší napětí než na generátoru. To by vedlo k velmi rychlému vybíjení akumulátoru. Také toto patření se uplatňuje rovněž pouze u dynam, u alternátorů je zpětný tok proudu znemožněn usměrňovacími diodami.

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika, 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7