Elektroinstalace

15 AKUMULÁTORY – DIAGNOSTIKA

15.1 Životnost

Doba života akumulátoru závisí na provozních podmínkách. Norma udává, kolik úplných cyklů nabití a vybití musí akumulátor za stanovených podmínek vydržet do poklesu na 40% jmenovité kapacity. U akumulátorů pro vozidla se požaduje nejméně 150 úplných cyklů. Minimální životnost akumulátoru je 3 roky. Při zanedbání obsluhy může být tato doba kratší. Naopak při řádné obsluze může být životnost až 5 let. Silné vybíjení a nedostatečné nabíjení zkracuje dobu života. Je-li akumulátor dlouhodobě nedostatečně nabíjen, nebo je-li nenabitý delší dobu mimo provoz, dochází k sulfataci desek (pokrývají se bílými skvrnami síranu olovnatého, tvrdnou a bortí se).

15.2 Možné závady

- Při provozu dobíjení jsou regulátorem neustále vyhodnocovány signály a rozpoznávány případné závady. Při zjištění závady je příslušným řídicím obvodem aktivován koncový stupeň pro indikaci a koncový stupeň pro relé. Jsou rozpoznávány závady alternátoru, regulátoru a palubní sítě.

- Závady alternátoru: prasklý klínový řemen, přerušení v obvodu budicího proudu, zkrat budicího vinutí nebo zkrat na kostru

- Závady regulátoru: přerušení nebo zkrat koncového stupně přerušení v ochranném obvodu pro potlačení špiček

- Závady palubní sítě: přepětí, přerušení vedení S (volitelně), přerušení vedení mezi B+ alternátoru a svorkou + akumulátoru (závisí na palubní síti)

- usazování kalu na dně nádoby značí vypadávání aktivních částic z anod. Příčin může být několik - konec životnosti (>3 roky), neseřízení dobíjení nebo přebíjení AKU, špatné startování velmi dlouhými intervaly (!30sec mezi starty!)

- sulface desek – přeměna síranu na sulfid (ten je nevratný). Příčinou je ponechání vybitého AKU delší dobu.

15.3 Pomocný akumulátor

Při nízkých teplotách silně rostou nároky na množství elektrické energie potřebné k rozběhnutí motoru. Pokud se stane, že přes noc radikálně klesne teplota a jeho energie pro start nestačí, už automobil nenastartujete. V tomto případě jsou záchranou pomocné startovací kabely, kterými lze propojit akumulátory dvou vozidel. Postup zapojení je následující:

- Obě baterie použité k nouzovému startování musí mít stejnou hodnotu napětí.

- Vypneme motor druhého vozidla a také všechna zařízení, která by mohla odebírat elektrickou energii.

- Kabely připojíme takto: oba konce jednoho kabelu připojíme ke kladným pólům obou baterií. Potom připojíme jeden konec druhého kabelu k zápornému pólu nouzové baterie a druhý konec tohoto kabelu připojíme k bloku motoru s vybitou baterií (co nejdále od vybité baterie a přívodů paliva – minimalizujeme tím možnost výbuchu plynu akumulátoru nebo par benzínu).

- Nastartujeme motor auta s vybitou baterií. Pokud se to nepodaří, nastartujeme motor druhého auta. Počkáme několik minut a pak zkusíme opětovně nastartovat motor s vybitou baterií.

- Po nastartování motoru s vybitou baterií necháme motor běžet na volnoběh a odpojíme kabely dle následujícího obrázku:

Použitá literatura:

GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika, 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7

JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jinřich KUBÁT. Automobily. 1. vyd. Brno: Avid, 2008, 211 s. ISBN 978-80-87143-14-8

PAULÍN, Zdeněk, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektrotechnika a autoelektronika: funkce, seřízení, opravy, údržba. 1. vyd. Praha: Práce, 1976, 291 p. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Jinřich KUBÁT. Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 280 s. Rady a tipy pro řidiče (Computer Press). ISBN 978-80-251-2414-7

# Text boxes

1 - osciloskop/motortester

2 - alternátor

3 - voltmetr

4 - kontrolka dobíjení

5 - spínací skříňka

6 - akumulátor

7 - měřicí kabel + ke sv. D+

8 - měřicí kabel -