Elektroinstalace

19. TESTOVÉ OTÁZKY 09 - 12

- Akumulátory jsou založeny na využití potenciálů:

  - oxidačně-redukčních

  - Napěťově-proudových

  - Kapacitně-indukčních

- U vozidel se nejčastěji používají akumulátory:

  - Železné

  - Olověné

  - Stříbrné

- Nejdůležitější parametry se uvádějí

  - Barva obalu a vývodů

  - Hmotnost a rozměry

  - Kapacita a jmenovité napětí

- Činnými hmotami elektrod jsou:

  - Pb a PbO2

  - H2SO4 zředěná

  - Polyamidy

- Oddělení a vzdálenost mezi deskami opačné polarity zajišťují:

  - Elevátory

  - Separátory

  - Regulátory

- Elektrolytem je kyselina sírová H2SO4 zředěná destilovanou vodou:

  - Na hmotnost 0,82 g/cm3

  - Na hmotnost 1,82 g/cm3

  - Na hustotu 1,28 g/cm3

- Výška hladiny elektrolytu nad deskami je:

  - 5 – 10 mm

  - 0 – 5 mm

  - 10 – 20 mm

- Tvarované dno slouží:

  - Ke zvýšení ceny

  - Ke zvýšení pevnosti a usazování kalů

  - K lepší recyklaci

- při nabíjení se chemickou reakcí v elektrolytu:

  - ubývá kyselina sírová a vzniká voda

  - vaří a bublá bez chemických změn

  - ubývá voda a vzniká kyselina sírová

- při vybíjení se chemickou reakcí v elektrolytu:

  - ubývá kyselina sírová a vzniká voda

  - vaří a bublá bez chemických změn

  - ubývá voda a vzniká kyselina sírová

- Začátek intenzivního plynování článků signalizuje:

  - Nutnost očištění

  - Konec nabíjení

  - Začátek nabíjení

- Úplného nabití je dosaženo při napětí cca:

  - 0,7 / 0,9 V na článek

  - 1,7 / 1,2 V na článek

  - 2,7 / 2,2 V na článek

- Nevratné změny – vznik sulfatace při vybíjení vzniká:

  - poklesem napětí pod hodnotu cca 1,75 V

  - zvýšením napětí nad hodnotu cca 1,75 V

  - napětí nemá vliv

- Důvodem regulace napětí je:

  - Kolísání teploty a rychlosti jízdy

  - Změna otáček a zátěže

  - Rozdílné výkony motorů

- Napětí generátoru je určeno vzhledem k bodu plynování elektrod:

  - Těsně nad bodem (14,4 V)

  - Přesně na bodu (14,4 V)

  - Těsně pod bodem (14,4 V)

- Budící proud alternátoru se dá vyjádřit jako:

  - Kolísající kolem střední určené hodnoty

  - Lineární

  - Parametrický

- Nejčastěji používaný regulátor napětí u vozidel je:

  - Diodový

  - Hybridní monolitický

  - Tyristorový

- Popiš – označ části regulátoru:

  - Připojovací svorka

  - Uhlíky

  - Plastový držák

  - Ukostřovací svorky

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B,

6C, 7A, 8B, 9C, 10A,

11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C,

16A, 17B, 18 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_08

1

4

2

3