Elektroinstalace

20. TESTOVÉ OTÁZKY 13 - 16

- Akumulátor  se dobíjí

  - 1x až 2x ročně

  - 1x až 2x měsíčně

  - Nedobíjí se

- Akumulátor  se dobíjí

  - 1/20 kapacity po dobu 20 hodin

  - 1/10 kapacity po dobu 10 hodin

  - 1/5 kapacity po dobu 5 hodin

- Kontrola elektrolytu se provádí

  - 1x ročně

  - Neprovádí se

  - 2x ročně

- Nejvíce akumulátoru škodí:

  - nečinnost a vybití

  - soustavné nabíjení

  - vyjmutí z vozu

- Pokles startovací kapacity baterie je způsoben:

  - Zrychlením chemických reakcí

  - zpomalením chemických reakcí

  - nedostatkem chemických reakcí

- Hladina kapaliny by měla být ve všech článcích:

  - jakákoli

  - rozdílná

  - stejná

- Úbytek elektrolytu doplňujeme:

  - Destilovanou vodou

  - Kyselinou sírovou

  - Elektrolytem

- Hustotu elektrolytu měříme

  - regloskopem

  - refraktometrem

  - defibrilátorem

- Minimální životnost akumulátoru je

  - 1rok

  - 2 roky

  - 3 roky

- Je-li akumulátor dlouhodobě nedostatečně nabíjen dochází:

  - k sulfataci desek

  - k vysychání elektrolytu

  - k uvolnění zátek

- Usazování kalu na dně nádoby značí:

  - Nutnost vyčištění

  - vypadávání aktivních částic z anod

  - zvyšování kapacity

- V případě nedostatku energie pro start použijeme:

  - Roztlačení

  - Roztažení

  - Pomocný akumulátor

- Palubní sítě se dvěma akumulátory se používají z důvodu:

  - Rozdílných charakteristik odběru

  - Nižší ceny

  - Menší složitosti

- Energetický management označuje

  - Řízení vozidla

  - koordinaci nabídky a potřeby energie

  - připojení nabíječky

- Obousměrný měnič zajišťuje činnost zdrojů:

  - při nabíjení

  - při vybíjení

  - při nabíjení i vybíjení

- Zátěžovým měřidlem kontrolujeme hodnoty:

  - napětí článků a celé baterie

  - proud článků a celé baterie

  - odpor článků a celé baterie

- Elektrolyt v akumulátoru je silná kyselina

  - Není nebezpečná pro člověka

  - Vyžaduje použití ochranných prostředků

  - Slouží jako hnojivo

- Popiš - doplň zapojení dobíjecí soustavy:

Správné odpovědi:

1A, 2B, 3C, 4A, 5B,

6C, 7A, 8B, 9C, 10A,

11B, 12 C, 13 A, 14B, 15C,

16A, 17B, 18 2-alternátor, 4-dobíjení, 5-skříňka, 6-akumulátor, 8-měřicí kabel

# Text boxes

VY_32_INOVACE_ZAP_08

1 - osciloskop

2 - …………………………

3 - voltmetr

4 - kontrolka ………………

5 – spínací ………………...

6 - …………………………

7 - měřicí kabel + ke sv. D+

8 - …………………………