Zapalování

Bezpečnost:

Vysoké napětí je životu nebezpečné, proto při práci na zapalovací soustavě dbáme zvýšené opatrnosti proti úrazu vysokým napětím!!!!

Nedotýkáme se vysokonapěťových částí za provozu!!!!!

Základní pojmy:

Akumulátor- chemický zdroj elektrické energie

Kondenzátor- součástka jímající energii, která u zapalování snižuje opotřebování kontaktů

opalováním, u kondenzátorového zapalování slouží jako akumulátor energie

Přerušovač- kontakty, které slouží k přerušování primárního proudu zapalování. Materiál

kontaktů je wolfram a jejich mezera se musí nastavovat podle výrobce

Tranzistor- elektronická součástka s PNP častěji NPN přechodem.

Zapalovací cívka- je to transformátor, který je zapojen jako autotransformátor

Dvojitá zapalovací cívka- je to typ zapalování, který nepotřebuje rozdělovač proto, že má 2

zapalovací cívky a 4 vývody VN

Zapalovací kabel- vodič speciálně upraven pro přenos vysokého napětí dále VN kabel

Koncovka pro kabel- je na VN kabelu a může obsahovat vestavěný odpor pro odrušení

Izolátor- keramická část zapalovací svíčky většinou bílé barvy

Elektrody- nejdůležitější část zapalovací svíčky kde dochází k přeskoku VN napětí a tím

k tvorbě zapalovací jiskry, na nastavené vzdálenosti elektrod (kontaktů) velmi

záleží!!!

Tepelná hodnota svíčky- udává pro jaký typ motoru a pracovní režim je vhodná pro použití,

vyjadřuje se např. číslicí. Její provozní teplota například v jednom

motoru může být nízká, v jiném zase vysoká. Ověření a výsledné

doporučení  probíhá náročnými  provozními zkouškami.

Samočistící teplota- při provozu se zapalovací svíčka dokáže sama čistit, pokud dosáhne

teploty okolo 500ºC.

NIKDY ZAPALOVACÍ SVÍČKU NEČISTÍME MECHANICKY!!!

Utahovací moment- je to přesně stanovená síla v Nm k dotažení např. zapalovací svíčky.

Při této síle nedojde nikdy k poškození zapalovací svíčky.

Snímač klepání- na základě signálu z tohoto snímače umístěného např. mezi 3. A4. Válcem

dochází k úpravě předstihu.

Stroboskop – přístroj, který dokáže svým světelným zábleskem zobrazit nastavení předstihu

na motoru. Rotující řemenice (případně setrvačník) se značkou se vůči stupnici

(na motoru) se obě části jeví jako stojící, i když jedna stojí a druhá se

otáčí. Hodnota předstihu může být zobrazena i na display přístroje.

Závit zapalovacích svíček- nejrozšířenější je M14x1,25 na klíč 16mm nebo 21mm, existují

však i závity M10x1,00 klíč 16mm, M12x1,25 klíč 17,5 mm nebo

M18x1,5 klíč 21mm

Vysoké napětí- je napětí o hodnotě 20 000V až 40 000V používané v automobilech. Je životu

nebezpečné.

Odrušovací odpor- je to odpor zařazený do obvodu zapalování

Schematické značky:

Zapalovací cívka                        Rozdělovač

Účel:

Zapalování složí k vytvoření jiskry pro zapálení připravené směsi ve spalovacím prostoru zážehového motoru.Palivem je benzín, který se smíchá ze vzduchem v určitém poměru.

Princip:

Výpočet:

Velikost naakumulované energie v magnetickém poli

E=*L* i²

L -indukčnost primárního vinutí cívky

i -proud protékající primárním vinutím

Přeskokové napětí v plynu závisí na velikosti tlaku plynu a samozřejmě na přeskokové vzdálenosti.

Výboj popisuje Paschenův zákon

U= f (p.d)

U-přeskokové napětí (průrazné napětí)

p -tlak plynu (Pa)

d -vzdálenost elektrod  ( mm )

Konstrukce

1) Konstrukce zapalovací cívky

Obr. Sekundární vinutí zapalovací cívky

Obr. Primární vinutí zapalovací cívky

Obr: řez zapalovací cívkou

2) Konstrukce zapalovací svíčky

3) Konstrukce rozdělovače

Životnost zapalovacích svíček:

Běžná životnost zapalovacích svíček se pohybuje okolo 20 000 km, existují však i zapalovací svíčky na 60 000 km nebo na LPG (pohon na propan butan)

Druhy zapalovacích systémů:

1) Bateriové zapalování SZ+ nastavení stroboskopem

2) Tranzistorové zapalování- TZ-K, TZ-I,TZ-H

3) Elektronické zapalování- EZ

4) Plně elektronické zapalování -VZ

5) Elektronické zapalování- EZ

6) Kondenzátorové zapalování-HZK

7) Magnetoelektrické zapalování setrvačníkové- zapalování s kondenzátorovým zapalováním

MHKZ

Pořadí zapalování:

4 válec  1-3-4-2        např. Škoda Octavia 1,6i

5 válec 1-2-4-5-3     např. Volvo S80 2,4i

6 válec 1-5-3-6-2-4  např. Volvo S80 2,8i

- Zapojení bateriového zapalování je nejjednodušší na pochopení principu zapojení na vozidle.

Označení takového zapalování je SZ. Je to mechanický systém s jednoduchými  elektrickými prvky. Zapojení je složeno ze zdroje, spínací skříňky, rozdělovače, zapalovací cívky, zapalovacích kabelů a zapalovacích svíček. Zdroj je např. autobaterie v klidu motoru, později alternátor. Spínací skříňka slouží k vytvoření možnosti zapnutí zapalování a jeho odpojení od zdroje energie. Rozdělovač má za úkol několik funkcí.

První základní, je zdrojem impulzů přerušování primárního proudu. V druhém se stará o rozdělování vysokého napětí na jednotlivé zapalovací cívky. Třetí funkcí je regulace odstředivá, která se mění v předepsaném rozsahu podle okamžitých otáček motoru. Čtvrtou funkcí je podtlaková regulace, která je závislá na okamžitém zatížení motoru.

Zapalovací cívka má mezi vývody č.1 a č.15 odpor přibližně 3 Ω s sekundární strana má řádově několik  KΩ přibližně 5 KΩ měřeno mezi vývody č.1 a č.4

Každý rozdělovač musí mít nastavený tzv. předstih na klikovém hřídeli. K tomu nám slouží stupnice na motoru.

Obr. Nastavení základního předstihu na motoru Škoda

Schéma zapojení bateriového zapalování:

Legenda:

1- Zapalovací svíčky

2- Kontaktní rozdělovač

3-Indukční cívka s předřadným odporem

4-Kontakt rozdělovače s kondenzátorem

5- Otáčkoměr

6-Spínací skříňka

7-Osvětlení otáčkoměru

8- Akumulátor

9- Spínač spouštěče

- Bezkontaktní zapalování s indukčním generátorem:

Zapalování je principielně velmi podobné bateriovému zapalování, avšak kontakt v rozdělovači je nahrazen impulzním generátorem, tedy cívkou. Podle počtu válců vznikají potřebné impulzy. Impulzy jsou založeny na stejném principu jako vznik střídavého napětí v alternátoru.

Zapalovací cívka má mezi vývody č.1 a č.15 odpor přibližně 0,5 Ω s sekundární strana má řádově několik  KΩ přibližně 5 KΩ měřeno mezi vývody č.1 a č.4

Schéma zapojení bezkontaktního zapalování:

Legenda:

1- Zapalovací svíčky

2- Rozdělovač  vysokého napětí

3- Cívka indukčního generátoru

4- Indukční cívka

5- Elektronický spínač

6- Spínací skříňka

7- Akumulátor

Elektronický spinač:

Rozdělovač bezkontaktní:

Obr: Měření vysokého napětí osciloskopem

3) Kondenzátorové zapalování

Zapojení se používá v hojné míře pro dvoudobé vysokootáčkové motory s bezkontaktním snímačem. Kodenzátor na obrázku modrá součástka slouží k shromaždování energie a tyristor je ovládací prvek  slouží k řízenému vybíjení do zapalovací cívky navinuté na železném jádru.

Postup při výměně zapalovacích svíček:

- Motor necháme vychladnout na 20 ºC

- Provedeme označení si pořadí jednotlivých zapalovacích kabelů (na papír, popř. páskou)

- Odpojíme vysokonapěťové kabely a vyfoukáme okolí zapalovacích svíček stlačeným vzduchem

- Povolíme a vyšroubujeme zapalovací svíčky správným klíčem

- Vyhledáme požadované hodnoty nastavení jiskřiště, tepelnou hodnotu a utahovací moment např. v autodatech, ESItronic, WorkShop

- Nové svíčky před našroubováním zkontrolujeme, zda mají nastavenou předepsanou mezeru kontaktů

- Nové zapalovací svíčky zásadně šroubujeme rukou první dvě otáčky. Pokud je vše v pořádku, vezmeme si předepsaný klíč.

- Na momentovém klíči nastavíme utahovací sílu.

- Provedeme dotažení zapalovacích svíček

- Zapojíme VN zapalovací kabely na jednotlivé zapalovací svíčky

- Provedeme nastartování motoru a tím závěrečnou kontrolu, že je vše správně pokud motor naskočí a běží pravidelně

- Je vhodné si poznačit počet km a zapsat si výměnu zapalovacích svíček, později si těžko majitel vzpomene, kdy byla výměna provedena. V servisním listu předáme údaj zákazníkovi.

Odkazy

http://www.brisk.cz/

http://www.w353.cz/technika/zapalovani.html

http://lazo.czechian.net/elektrika/zapalovani.htm

http://alesmarek.byl.cz/babetta/zapal.htm

http://www.autoservismagazin.cz/tag/zapalovani