Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006

Pracovní sešit MOE2,3 – SPOUŠTĚČE

# 1 POŽADAVKY NA SPOUŠTĚČE (obecně)

## 1.1 Uveďte alespoň 5 hlavních požadavků na mechanickou část spouštěčů

## 1.2 Uveďte další alespoň 2 požadavky mimo mechanickou část spouštěčů

# 2 SPOUŠTĚČ S VÝSUVNÝM PASTORKEM

2.1 Konstrukce spouštěče s výsuvným pastorkem 			K danému číslu uveďte název dílu:

(2) – …………………………

(6) – …………………………

(8) – …………………………

(13) –…………………………

(18) – …………………………

(19) –…………………………

(20) –…………………………

### 2.1.1 Stator

Kolik pólů statoru může být?

Jaký proud prochází vinutím statoru?

### 2.1.2 Rotor

Popište části rotoru:

### 2.1.3 Komutátor

Popište funkci komutátoru:

## 2.2 Činnost spouštěče s výsuvným pastorkem. Doplňte chybějící text užitím slov z nabídky.

Při startování dochází nejdříve k …………………………pastorku do záběru s …………………………….. , pak teprve k ………………………… proudu do spouštěče. Do klidové polohy se pastorek vrací působením ………………………… elektromagnetického spínače. Zasouvací pružina a objímka zapracují tehdy, když narazí …………………………, zatímco vysouvací pružina a objímka, když zůstane pastorek ………………………… ve věnci. Správná činnost spouštěče je dána i ………………………… tří pružin. Dotáčení kotvy po vypnutí spouštěče je zkracováno soustavou ………………………… podložek a smí trvat maximálně ………………………. .

zub na zub – souhrou – věncem – 8 s – vtažen – zasunutí – zapnutí – třecích – pružiny

# 3	SPOUŠTĚČ S VNITŘNÍM PŘEVODEM

## 3.1 Stručně popište princip činnosti spouštěče s vnitřním planetovým převodem:

## 3.2 Stručně popište princip činnosti spouštěče s vnitřním čelním převodem:

# 3.3 Napište základní výhody a nevýhody spouštěčů (s výsuvným pastorkem a vnitřním převodem):

# 4 SPOUŠTĚČ S VÝSUVNOU KOTVOU

4.1 Konstrukce spouštěče s výsuvným pastorkem 			K danému číslu uveďte název dílu:

(3) - …………………………

(22) - …………………………

(33) - …………………………

(34) - …………………………

(38) - …………………………

(39) - …………………………

## 4.2 Činnost spouštěče s výsuvnou kotvou. Doplňte chybějící text užitím slov z nabídky.

Čtyřpólový stator spouštěče s výsuvnou kotvou obsahuje ………………………… vinutí a ………………………… vinutí. V klidu je kotva vysunuta ze zákrytu s pólovými nástavci …………………………. Pastorek je přes zvláštní ………………………… spojku  spojen přímo s ………………………… . Do záběru se vysouvá celá kotva s pastorkem ………………………… pohybem, který způsobuje ………………………… vinutí. Zapnutí plného proudu do ………………………vinutí spouštěče je ……………………… vázáno na zasunutí pastorku do věnce setrvačníku.

mechanicky – pomocné – hlavního – pomocné – vinutí – šroubovitým – lamelovou – statoru – kotvou

Zavedením proudu do…………………………elektromagnetického spínače, dojde nejdříve ke spojení obvodu …………………………vinutí, a tím k ………………………… kotvy s pastorkem. Jakmile je pastorek zasunut do setrvačníku, uvolní se ………………………… a spínač zapne plný ………………………do …………………………vinutí spouštěče. Při spouštění působí ………………………… spojka jako přetěžovací, zatímco při předbíhání motoru po jeho nastartování jako ………………………… . Činnost složité lamelové spojky řídí sám ………………………… .

proud – pastorek – vysouvání – lamelová – dvoupolohového – volnoběžka – zápatka – hlavního – pomocného