Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Řešené  příklady z OPTIKY II

V následujícím článku uvádíme několik vybraných příkladů z tématu Optika i s uvedením správného řešení daného příkladu.

1. Na hladině jezera plove dřevěné kruhové pódium o průměru 15 m. Vypočítejte průměr plného stínu pod pódiem, jestliže jezero je zde hluboké 3,5 m. (Předpokládejme, že prostor nad vodní hladinou je osvětlen rozptýleným světlem.)

Řešení:

Při přechodu světelného paprsku z opticky řidšího prostředí (vzduch) do prostředí opticky hustšího (voda) nastává lom ke kolmici. Proto paprsky s úhlem dopadu 90° mají úhel lomu menší než 90°. (Na obrázku jsou tyto paprsky označeny jako paprsek A a paprsek B.) Proto do určité části prostoru pod dřevěným pódiem neproniká světlo.

Nejprve vypočítáme, pod jakým úhlem se bude lámat paprsek A (popř. paprsek B): 
α = 90°, β = ? °, n1 = 1, n2 = 1,33

Při výpočtu využijeme tzv. Snellův zákon lomu světla ve tvaru

Vyjádříme sin β

Číselně

S využitím hodnot ze zadání příkladu a vypočítané hodnoty úhlu β nyní vypočítáme jaký je průměr stínu d na dně jezera:

Číselně:

Odpověď:

Průměr plného stínu pod pódiem je přibližně 7 m.

___________________________________________________________________________

- Předmět o výšce 7 cm je umístěn kolmo k optické ose ve vzdálenosti 14 cm od dutého kulového zrcadla s ohniskovou vzdáleností 10 cm. Kde se vytvoří obraz předmětu vytvořený zrcadlem a jak bude vysoký?

Řešení:

Při zápisu jednotek je třeba dodržet znaménkovou konvenci: 
y = 7 cm = 0,07 m, a = 14 cm = 0,14 m, f = 10 cm = 0,1 m, a´ = ? m, y´ = ? m

Ze zobrazovací rovnice kulového zrcadla

vyjádříme neznámou a´

Číselně

Ze vztahu pro příčné zvětšení zrcadlem

vyjádříme neznámou y´

Číselně

Z vypočítaných hodnot a znaménkové konvence vyplývají následující vlastnosti obrazu: 
- zvětšený (výška obrazu je větší než výška předmětu) 
- převrácený (hodnota y´ je záporná) 
- skutečný (hodnota a´ je kladná)

Odpověď:

Obraz se vytvoří ve vzdálenosti 35 cm před zrcadlem a bude vysoký 17,5 cm.

- Určete optickou mohutnost (tzn. počet dioptrií) dutovypuklé spojky o poloměrech křivosti 80 cm a 55 cm. Index lomu použitého skla je 1,67.

Řešení:

Optickou mohutnost čočky vypočítáme podle vztahu

kde n2 je index lomu skla, n1 je index lomu okolního prostředí (vzduch) a r1, r2 jsou poloměry křivostí optických ploch.

Při zápisu jednotek je třeba dodržet znaménkovou konvenci.

Je potřeba si uvědomit, že dutovypuklá spojka má horní plochu dutou (záporný poloměr křivosti) a dolní plochu vypuklou (kladný poloměr křivosti):

r1 = -80 cm = -0,8 m, r2 = 55 cm = 0,55 m, n1 = 1, n2 = 1,67, φ = ? D

Číselně

Odpověď:

Optická mohutnost čočky je 0,38 D.

- Mikroskop má příčné zvětšení objektivu 40, úhlové zvětšení okuláru 10 a optický interval 12  cm. Určete zvětšení mikroskopu a ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru.

Řešení:

Z1 = 40, γ2 = 10, ∆ = 12 cm = 0,12 m, d = 0,25 m, γ = ?, f1 = ? m, f2 = ? m

Zvětšení mikroskopu je určeno vztahem

což je vlastně součin

Pro ohniskovou vzdálenost objektivu platí

Pro ohniskovou vzdálenost okuláru platí

Odpověď:

Zvětšení mikroskopu je 400, ohnisková vzdálenost objektivu je 3 mm a ohnisková vzdálenost okuláru je 25 mm.

__________________________________________________________________________

- Světlo o vlnové délce 600 nm dopadá kolmo na optickou mřížku o periodě 2∙10-2 mm. 
Určete úhel, o který se odchyluje maximum druhého řádu od směru kolmého k rovině mřížky.

Řešení:

λ = 600 nm = 600∙10 -9m, b = 2∙10 -2 mm = 2∙10 -5 m, k = 2, α = ?

Pro maximum platí podmínka

kde číslo k určuje řád maxima.

Odpověď:

Maximum druhého řádu se odchyluje o 3°26´.

- Na projekční plochu ve tvaru obdélníku o rozměrech 307 cm a 230 cm dopadá z datového projektoru světelný tok 2000 lumen. Jaké je osvětlení projekční plochy?

Řešení:

a = 307 cm = 3,07 m, b = 230 cm = 2,3 m, Φ = 2000 lm, E = ? lx

Osvětlení závisí na světelném toku, který dopadá na plochu o obsahu ∆S

Odpověď:

Osvětlení projekční plochy je 283 lux.

- Osvětlení Země dosahuje během letního poledne za bezmračného počasí až 100 000 lx. Jaké by bylo osvětlení Země, kdyby se nacházela na oběžné dráze planety Saturn (9,5 AU)?

Řešení:

E1 = 100 000 lx, r1 = 1 AU, r2 = 9,5r1 , E2 = ? lx

Pro osvětlení Země ve vzdálenosti r1 platí

Nyní určíme osvětlení ve vzdálenosti r2

Odpověď:

Osvětlení Země by bylo 1108 lx, což odpovídá zamračené zimní obloze.

- Dva bodové světelné zdroje jsou umístěny ve vzdálenosti 165 cm od sebe. Jejich svítivosti jsou 25 cd a 16 cd. Kde na spojnici obou zdrojů musíme umístit papír s mastnou skvrnou, aby nebyla skvrna vidět?

Řešení:

d = 165 cm = 1,65 m, I1 = 25 cd, I2 = 16 cd, x = ? m

Mastná skvrna nebude vidět, pokud bude papír z obou stran stejně osvětlen.

Po dosazení do kvadratické rovnice získáme dvě řešení

Řešení x2 vyhovuje zadání (poloha mezi zdroji).

Odpověď:

Papír je ve vzdálenosti 92 cm od silnějšího zdroje a 73 cm od slabšího zdroje.