Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

# Škoda začala s výrobou elektrooctavií. Bude je zatím testovat

Mladoboleslavská automobilka začala s výrobou testovací flotily vozů Škoda Octavia Green E Line. První kilometry začnou najíždět letos na podzim.

Škoda Octavia Green E Line | foto: Škoda

"Ve spolupráci s externími partnery budou sbírat podrobné informace o praktické využitelnosti, spolehlivosti a bezpečnosti elektromobilů," vysvětluje automobilka.

První elektrickou škodovku na silnicích rozeznáme podle designových polepů a speciálního bezpečnostního prvku – zvukového generátoru, který do rychlosti asi 40km/h simuluje zvuk motoru.

Elektromobilům – zdá se – patří budoucnost. Do jejich vývoje se intenzivně pustil celý koncern Volkswagen, do něhož patří i česká značka. "Myslím, že právě elektromobily jsou správnou odpovědí na neustále přísnější emisní limity a potřebu trvale udržitelného rozvoje automobilového průmyslu," komentuje Eckhard Scholz, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za technický vývoj.

Škoda představila elektrickou octavii loni v září na autosalonu v Paříži. "Během tří až čtyř let chceme uvést první sériově vyráběné elektrické škodovky," slíbil při jejím odhalení zástupce automobilky.

### Dojezd 150kilometrů

Octavia Green E Line vychází z oblíbeného modelu Škoda Octavia Combi. "Svou modulární konstrukcí podlahy je sériový model ideálně vhodný pro montáž baterie, elektronické řídicí jednotky a elektromotoru," vysvětluje Evžen Krauskopf z tiskového oddělení automobilky. "Při vývoji přitom využila Škoda také moduly koncernu Volkswagen."

Elektromotor podává v trvalém provozu výkon 60kW, maximální výkon činí 85kW. Nejvyšší točivý moment o hodnotě 270Nm je k dispozici od nejnižších otáček. To je oceňovaná vlastnost elektromotorů. Hbitost ocení řidič zejména v městském provozu.

Octavia Green E Line akceleruje z 0 na 100km/h za dvanáct sekund. Maximální rychlost je omezena na 135km/h. Elektrickou energii čerpá Octavia Green E Line z lithium-iontového akumulátoru, který schová energii na 150kilometrů jízdy. Baterie se skládá ze 180 článků s celkovou energií 26,5kWh, hmotnost akumulátoru je asi 315kilogramů. Při brzdění motorem se energie do akumulátoru navrací.

Škoda také prozradila, že zákazníkům nabídne i nabíjecí (plug-in) hybridní vůz, který kombinuje spalovací agregát s elektromotorem.