ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ VZTAHY - 4

Obsah:

# Supermagnet

- Silové účinky

- Pohybové napětí

- Indukční zákon

Použité zdroje:

http://www.odbornecasopisy.cz

http://www.supermagnety.cz

http://fo.cuni.cz/texty/indukce.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_elektromagnetické_indukce

prof. Václav Černý, repetitorium, časopis ELEKTRO č.7/2003

Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

Supermagnet

Supermagnetem bývá dnes označován magnet ze vzácných zemin RE  (neodymový magnet NdFeB). Je to materiál s největší magnetickou energii.

Silové účinky

V homogenním magnetickém poli            na proudovodič působí síla.

F = B.I.l    [N; T, A, m]

F - síla působící na vodič délky l

B - magnetická indukce

I - proud tekoucí vodičem

Pohybové napětí

V pohybujícím vodiči se indukuje napětí.

u = B.l.v   [V; T, m, m.s-1]

u - indukované napětí

B - magnetická indukce

l - délka vodiče

v - rychlost pohybu (ve směru kolmém

k vodiči i poli)

Jsou-li směry veličin B a v  k sobě navzájem kolmé, pak směr  proudu určíme pravidlem pravé ruky:

„Položíme-li pravou ruku na vodič tak, že indukční čáry magnetického pole vstupují do dlaně a odtažený palec ukazuje směr pohybu vodiče, pak natažené prsty ukazují směr proudu I.“

Indukční zákon

Indukované elektromotorické napětí v elektrickém obvodu je rovno rychlosti změny magnetického indukčního toku procházejícího obvodem. Znaménko mínus vyjadřuje jev, že indukované napětí je takového směru, že brání změně magnetického indukčního toku, která jej vyvolala.

[V; Wb, s]

u - napětí indukované na svorkách cívky s N závity

dΦ/dt - časová změna magnetického toku

Pokud umístíme uzavřený elektrický obvod, který se nepohybuje do stacionárního  magnetického pole (nemění se s časem), pak obvodem neprochází elektrický proud. Obvodem však začne elektrický proud  procházet pokud nastane jedna z následujících situací:

- smyčka se začne pohybovat

- zdroj magnetického pole se začne   pohybovat

- magnetické pole se začne měnit, (např. v důsledku změny elektrického proudu, který je zdrojem magnetického pole)