3

rc 2000 μLAB - DERIVAČNÍ ČLÁNEK RC

# Obsah:

- Teoretický vstup

- Schéma zapojení derivačního článku v systému rc 2000 - μLAB

- Zobrazení výstupního napětí systémem rc 2000 - μLAB při vstupním obdélníkovém signálu

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f << fm

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f = fm

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f >> fm

- Závěr

# Použité zdroje:

http://www.dmaster.wz.cz

http://hellweb.loose.cz

http://www.med.muni.cz

http://www.tzb-info.cz

http://www.rcdidactic.cz

Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

Derivační článek RC

Teoretický vstup: (opakování z teoretického vyučování)

- derivační článek je horní propust - přenáší lépe vyšší kmitočty

- derivační článek je frekvenčně závislý

- s klesajícím kmitočtem klesá přenos (sklon logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky - LAFCH) o 20 dB na dekádu (6 dB na oktávu)

- v obvodu provádí matematickou funkci derivování  - výstupní napětí je derivací (změnou) vstupního napětí podle času

- podmínka kvality derivace je, aby časová konstanta byla podstatně menší (nejméně 5x), než doba trvání vstupního impulsu

- pro f = 0 je článek nepropustný

- mezní kmitočet derivačního článku je

- při vzestupné hraně signálu je na výstupu kladný impuls a při sestupné záporný

- kondenzátor se nabíjí a napětí na něm roste exponenciálně

- nabíjecí proud kondenzátoru je

- při vybíjení kondenzátoru napětí na něm exponenciálně klesá

- vybíjecí proud kondenzátoru je

- časová konstanta derivačního RC článku je

Schéma zapojení derivačního článku v systému rc 2000 - μLAB

a) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f << fm

| f << fm |
| --- |
| C | 4 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 40 μs |
| f | 300 Hz |
| fm | 3,9 kHz |
| f/fm | 0,075 |

b) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f ~ fm

| f ~ fm |
| --- |
| C | 40 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 400 μs |
| f | 300 Hz |
| fm | 397,8 Hz |
| f/fm | 0,75 |

c) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f >> fm

| f >> fm |
| --- |
| C | 240 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 2,4 ms |
| f | 300 Hz |
| fm | 66,31 Hz |
| f/fm | 4,52 |

Závěr

Derivační článek je komplexní dvojbran realizovaný v pasivní podobě nejčastěji kombinací rezistoru a kondenzátoru. Svými vlastnostmi ovlivňuje přenos střídavého elektrického signálu. RC obvody v technické praxi slouží převážně k požadovanému tvarovému ovlivnění průběhu signálu v čase, selekci, nebo fázovému  posunu. Používají se jako tvarovací obvody                a frekvenční filtry. U RC oscilátoru je derivační (integrační) dvojbran využit ke generování sinusových kmitů. Aktivní derivační člen lze snadno sestrojit použitím operačního zesilovače.

Derivátor lze také vytvořit pomocí čítače impulsů a převodníku napětí–frekvence.

# Footnotes

Derivace konstanty = 0

# Text boxes

Aktivní derivační článek lze snadno realizovat pomocí operačního zesilovače. Pro omezení přenosu vyšších kmitočtů je třeba paralelně k rezistoru R připojit kondenzátor.

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je srovnatelný s kmitočtem obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C a impedance R

je přibližně stejná

- derivační impulsy jsou širší neboť doba nabíjení a vybíjení C  odpovídá přibližně době periody

- harmonické vyšší jak 1 jsou potlačeny méně

Časová konstanta:

τ = R.C = 400 .10-6 = 400 μs

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je více jak 10x větší než kmitočet obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C je více jak 10x větší v porovnání s impedancí R

- z obdélníkového signálu vznikly úzké impulsy exponenciálních křivek (nabíjení a vybíjení kondenzátoru)

- ze vstupního signálového spektra prostoupily pouze složky nejvyšších harmonických

C=240 nF

Časová konstanta:

τ = R.C = 40 .10-6 = 40 μs

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

Použité moduly:

- AC generátor 300 Hz (obdélník)

- kapacitní dekáda

- rezistor 10 kΩ

- propojovací vodiče k ADDU a napájení

Časová konstanta:

τ = R.C = 40 .10-6 = 2,4 ms

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

>>fm

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je menší než kmitočet obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C je malá a proto se také minimálně uplatňuje

- doba nabíjení a vybíjení kondenzátoru přesahuje dobu periody

- výstupní signál je zkreslením signálu vstupního