3

rc 2000 μLAB - INTEGRAČNÍ ČLÁNEK RC

# Obsah:

- Teoretický vstup

- Schéma zapojení integračního článku v systému rc 2000 - μLAB

- Zobrazení výstupního napětí systémem rc 2000 - μLAB při vstupním obdélníkovém signálu

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f << fm

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f = fm

- Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f >> fm

- Závěr

# Použité zdroje:

http://www.dmaster.wz.cz

http://hellweb.loose.cz

http://www.med.muni.cz

http://www.tzb-info.cz

http://www.rcdidactic.cz

Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

Integrační článek RC

Teoretický vstup: (opakování z teoretického vyučování)

- integrační článek je dolní propust - přenáší lépe nižší kmitočty

- integrační článek je frekvenčně závislý

- s rostoucím kmitočtem klesá přenos (sklon logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky - LAFCH) o 20 dB na dekádu (6 dB na oktávu)

- v obvodu provádí matematickou funkci integrování  - výstupní napětí je integrálem (průměrnou hodnotou) vstupního napětí podle času

- podmínka kvality integrace je, aby časová konstanta byla podstatně větší (nejméně 5x), než doba trvání vstupního impulsu

- mezní kmitočet integračního článku je

- při mezním kmitočtu je výstupní napětí integračního článku nižší o 3 dB a fázový posun je 450 při sinusovém buzení

- při f = 10.fm  je výstupní amplituda napětí 10x menší v porovnání s napětím na vstupu - 20 dB a fázový posun je 840 při sinusovém buzení

- kondenzátor se nabíjí a napětí na něm roste exponenciálně

- nabíjecí proud kondenzátoru je

- při vybíjení kondenzátoru napětí na něm exponenciálně klesá

- vybíjecí proud kondenzátoru je

- časová konstanta integračního RC článku je

Schéma zapojení integračního článku v systému rc 2000 - μLAB

a) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f << fm

| f << fm |
| --- |
| C | 4 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 40 μs |
| f | 300 Hz |
| fm | 3,9 kHz |
| f/fm | 0,075 |

b) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f ~ fm

| f ~ fm |
| --- |
| C | 40 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 400 μs |
| f | 300 Hz |
| fm | 397,8 Hz |
| f/fm | 0,75 |

c) Výpočty, měření a vyhodnocení pro  f >> fm

| f >> fm |
| --- |
| C | 240 nF |
| R | 10 kΩ |
| τ | 2,4 ms |
| f | 300 Hz |
| fm | 66,31 Hz |
| f/fm | 4,52 |

Závěr

Integrační článek je komplexní dvojbran realizovaný v pasivní podobě nejčastěji kombinací rezistoru a kondenzátoru. Svými vlastnostmi ovlivňuje přenos střídavého elektrického signálu. RC obvody v technické praxi slouží převážně k požadovanému tvarovému ovlivnění průběhu signálu v čase, selekci, nebo fázovému  posunu. Používají se jako tvarovací obvody a frekvenční filtry. U RC oscilátoru je integrační (derivační) dvojbran využit ke generování sinusových kmitů. Aktivní integrační člen lze snadno sestrojit použitím operačního zesilovače. Integrátor lze také vytvořit pomocí čítače impulsů a převodníku napětí–frekvence.

# Text boxes

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je srovnatelný s kmitočtem obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C  a impedance R

jsou srovnatelné

- signál na výstupu je výrazně změněný - projevuje se nabíjení a vybíjení C

- harmonické vyšší jak 1 jsou potlačeny více

Časová konstanta:

τ = R.C = 400 .10-6 = 400 μs

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je více jak 10x větší než kmitočet obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C je více jak 10x větší v porovnání s impedancí R

- kapacita se uplatňuje minimálně

- dochází k mírnému zaoblení hran  obdélníkového signálu

- z vstupního signálového spektra byly odstraněny složky nejvyšších harmonických

Aktivní integrační článek lze snadno realizovat pomocí operačního zesilovače. Kondenzátor C je zapojen ve zpětné vazbě z výstupu            na invertující vstup operačního zesilovače.

Časová konstanta:

τ = R.C = 40 .10-6 = 40 μs

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

Použité moduly:

- AC generátor 300 Hz (obdélník)

- kapacitní dekáda

- rezistor 10 kΩ

- propojovací vodiče k ADDU a napájení

Časová konstanta:

τ = R.C = 40 .10-6 = 2,4 ms

Mezní kmitočet:

Kmitočet vstupního napětí:

f = 300 Hz

Poměr kmitočtů:

>>fm

Vyhodnocení

Při mezním kmitočtu fm, který je menší než kmitočet obdélníkového signálu stanovujeme následující závěry:

- impedance kondenzátoru:

- impedance C je malá, signál je částečně zkratován

- doba nabíjení a vybíjení kondenzátoru nestačí sledovat změny vstupního signálu

- výstupní signál je potlačen hlavně u vyšších harmonických